## Slide 1: CẤU TRÚC ĐỀ THI CUỐI KÌ
10% TẦNG APPLICATION
10% TẦNG TRANSPORT
50% TẦNG NETWORK
30% TẦNG DATA LINK

## Slide 2: Review kiến thức giữa kì

## Slide 3: Đóng gói
nguồn
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
M
segment
Ht
datagram
đích
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
network
link
physical
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Bộ
định tuyến
Bộ
Chuyển mạch
message
M
Ht
M
Hn
frame

## Slide 5
Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI
A
D
C
B
Layer 2
Layer 1
Layer 3
Layer 4

## Slide 6
Chức năng chính của tầng Network
A
D
C
B
Điều khiển việc truyền tin tin cậy
Định tuyến đường truyền
Thêm địa chỉ MAC vào gói tin
Thêm địa chỉ mạng vào gói tin

## Slide 7
Cho biết định dạng của thông tin ở tầng network trong mô hình OSI là gì ?
A
D
C
B
Frame
Segment
Data
Datagram

## Slide 8
Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IP Header
A
D
C
B
Link
Network
Physical
Transport

## Slide 9
Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI
A
D
C
B
Layer 2
Layer 1
Layer 3
Layer 4

## Slide 10: Network layer

## Slide 11: Tầng Network
Segment của tầng transport từ host gửi đến host nhận
Bên phía gửi sẽ đóng gói (encapsulate) các segment vào trong các datagram
Bên phía nhận, chuyển các segment lên tầng transport
Các giao thức tầng network trong mọi host, mọi router
router sẽ xem xét các trường của header trong tất cả các IP datagram đi qua nó
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical

## Slide 12: 2 chức năng chính của tầng network
forwarding: di chuyển các packet từ đầu vào đến đầu ra thích hợp của router
routing: xác định đường đi cho các gói từ nguồn đến đích.

## Slide 13
1
2
3
0111
Giá trị
trong header
của packet đến
Thuật toán routing
local forwarding table
header value
output link
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
Tác động qua lại giữa routing và forwarding
Thuật toán routing xác định đường
đi của gói giữa 2 đầu cuối
thông qua network
Bảng forwarding xác định việc
chuyển gói bên trong một router

## Slide 14
Hãy cho biết điểm khác biệt cơ bản giữa Network và Transport Layer
A
D
C
B
Lớp network cung cấp kết nối luận lí giữa các host, lớp transport cung cấp kết nối vật lí giữa các process
Lớp transport cung cấp kết nối luận lí giữa các host, lớp network cung cấp kết nối luận lí giữa các process
Lớp network cung cấp kết nối luận lí giữa các process, lớp transport cung cấp kết nối luận lí giữa các host
Lớp network cung cấp kết nối luận lí giữa các host, lớp transport cung cấp kết nối luận lí giữa các process

## Slide 15: Thiết lập kết nối
Chức năng qua trọng thứ 3 trong một số kiến trúc mạng:
  ATM, frame relay, X.25
Trước khi các datagram di chuyển, 2 host đầu cuối và router trung gian (intervening routers) thiết lặp kết nối ảo
  Các router cũng tham gia
Dịch vụ kết nối tầng transport so với tầng network :
  network: giữa 2 hosts (cũng có thể bao gồm các router trung gian trong trường hợp kết nối ảo)
  transport: giữa 2 tiến trình

## Slide 16: Một số dịch vụ có thể cung cấp bởi tầng mạng bao gồm:
Đảm bảo việc phân phối : Dịch vụ này đảm bảo rằng gói tin sẽ đến đúng đích của nó
Đảm bảo việc phân phối trong khoảng thời gian nào đó: Không những đảm bảo gói tin sẽ đến đúng đích mà còn đảm bảo việc phân phối này trong một khoảng thời gian định trước
Phân phối gói tin đúng thứ tự: Dịch vụ này đảm bảo gói tin đến đúng đích theo đúng thứ tự nó được gửi đi
Các dịch vụ bảo mật: Mã hóa dữ liệu, đảm bảo tín tin cậy khi truyền dữ liệu

## Slide 17: Mô hình dịch vụ mạng
Kiến trúc mạng | Mô hình dịch vụ | Đảm bảo băng thông | Đảm bảo không mất dữ liệu | Thứ tự | Đảm bảo thời gian | Báo hiệu nghẽn
Internet | Nỗ lực tối đa | Không | Không | Bất kì thứ tự nào | Không | Không
ATM | CBR | Tốc độ luôn được giữ vững | Có | Theo thứ tự | Có | Không xảy ra nghẽn
ATM | ABR | Đảm bảo tốc độ thấp nhất | Không | Theo thứ tự | Không | Báo hiệu khi xảy ra nghẽn

## Slide 18: Dịch vụ connection (hướng kết nối) và connection-less (phi kết nối)
Mạng datagram cung cấp dịch vụ connectionless tại tầng network
Mạng mạch ảo (virtual-circuit network) cung cấp dich vụ connection tại tầng network
Tương tự như các dịch vụ kết nối định hướng và không định hướng của tầng transport, nhưng:
  Dịch vụ: từ host này đến host kiaost-to-host
  Không lựa chọn: network chỉ cung cấp 1 dịch vụ
  Thực hiện: trong mạng lõi

## Slide 19: Các mạch ảo: các giao thức gửi tín hiệu
application
transport
network
data link
physical
Được dùng để thiết lập, duy trì kết nối ảo
Được dùng trong ATM, frame-relay, X.25
Không được sử dụng trong Internet ngày nay
1. Khởi tạo cuộc gọi
2. Cuộc gọi đến
3. Chấp nhận cuộc gọi
4. Cuộc gọi được kết nối
5. Bắt đầu dòng dữ liệu
6. Nhận dữ liệu
application
transport
network
data link
physical

## Slide 20: Mạng Datagram
Không thiết lập cuộc gọi tại tầng network
Các router: không có trạng thái về các kết nối giữa 2 điểm cuối
  Không có khái niệm về mức network của “kết nối”
Các packet được chuyển dùng địa chỉ của host đích
1. Gởi các datagram
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
2. Nhận datagram

## Slide 21: Bảng Datagram forwarding
1
2
3
Địa chỉ IP đích trong
header của packet đến
Thuật toán routing
local forwarding table
dest address
output link
address-range 1
address-range 2
address-range 3
address-range 4
3
2
2
1
4 tỉ địa chỉ IP, vì liệt kê ra 1 dãy các địa chỉ hơn là liệt kê ra từng địa chỉ (các mục tổng hợp)

## Slide 22: Bảng Datagram forwarding
Dãy địa chỉ đích
11001000 00010111 00010000 00000000
đến
11001000 00010111 00010111 11111111
11001000 00010111 00011000 00000000
đến
11001000 00010111 00011000 11111111
11001000 00010111 00011001 00000000
đến
11001000 00010111 00011111 11111111
khác
Link Interface
0
1
2
3
Q: nhưng cái gì sẽ xảy ra nếu các dãy địa chỉ này
không được chia hợp lý?

## Slide 23: So trùng prefix dài nhất
Dãy địa chỉ đích
11001000 00010111 00010*** *********
11001000 00010111 00011000 *********
11001000 00010111 00011*** *********
otherwise
DA: 11001000 00010111 00011000 10101010
Ví dụ:
DA: 11001000 00010111 00010110 10100001
Interface nào?
Interface nào?
Khi tìm kiếm 1 mục trong bảng forwarding table cho địa chỉ đích, dùng prefix dài nhất của địa chỉ cái mà trùng với địa chỉ đích.
So trùng prefix dài nhất
Link interface
0
1
2
3

## Slide 24
Cho bảng chuyển tiếp dưới đây. Một gói tin có địa chỉ 11001000 00010111 00010110 10100001.Gói tin có thể được chuyển tiếp ra cổng liên kết nào?
A
D
C
B
1
0
2
Tất cả phương án đều sai

## Slide 25
Mô hình dịch vụ được sử dụng trong kiến trúc mạng Internet là:
A
D
C
B
CBR (constant bit rate)
Nỗ lực tối đa (best effort)
ABR (available bit rate service)
Tất cả phương án đều sai

## Slide 26: Tầng Internet network
forwarding
table
Các chức năng tầng network của host và router:
Các giao thức routing
chọn đường đi
RIP, OSPF, BGP
Giao thức IP
các quy ước định địa chỉ
định dạng datagram
các quy ước quản lý gói
Giao thức ICMP
Thông báo lỗi
“tín hiệu” router
transport layer: TCP, UDP
Tầng link
Tầng physical
Tầng
network

## Slide 27: Định dạng IP datagram
ver
length
32 bits
Dữ liệu
(độ dài thay đổi,
thông thường là một
segment TCP
hoặc UDP)
16-bit identifier
header
checksum
time to
live
32 bit source IP address
head.
len
type of
service
flgs
fragment
offset
upper
layer
32 bit destination IP address
Tùy chọn (nếu có)
Số hiệu phiên bản
giao thức IP
Độ dài header
(bytes)
Giao thức lớp trên
để đưa payload đến
Tổng độ dài
datagram(byte)
“kiểu” dữ liệu
Dành cho
phân mảnh/
tổng hợp
Số hop còn lại
tối đa (giảm xuống
tại mỗi router)
Ví dụ: trường
timestamp ghi lại
đường đi, danh
các router đi đến

## Slide 28
Địa chỉ IpV4 gồm bao nhiêu bit:
A
D
C
B
16
6
32
24

## Slide 29
Trong HEADER của IP PACKET có chứa
A
D
C
B
Destination address
Source address
Source and Destination address
Không chứa địa chỉ nào cả

## Slide 30
Trường nào sau đây không tồn tại trong header của gói tin IPv4 tại tầng mạng?
A
D
C
B
Checksum
Địa chỉ 32 bit của máy nguồn (source IP address)
Cổng 16 bit của máy nguồn (source port number)
Time to live (TTL)

## Slide 31
Địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?
A
D
C
B
AAAA.AAAA.AAAA
111.111.111.111
255.255.255.255
FFFF.FFFF.FFFF

## Slide 32
Trong địa chỉ IP, có 5 lớp A, B, C ,D ,E. Lớp B là lớp có dãy địa chỉ:
A
D
C
B
240.0.0.0 tới 255.255.255.255
192.0.0.0 tới 223.255.255.255
224.0.0.0 tới 239.255.255.255
128.0.0.0 tới 191.255.255.255

## Slide 33
Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11011011.Vậy nó thuộc lớp nào?
A
D
C
B
Lớp B
Lớp A
Lớp C
Lớp D

## Slide 34: Phân mảnh và tổng hợp IP
Các đường link mạng có MTU (max.transfer size) – frame lớn nhất có thể ở mức kết nối
  Các kiểu đường link khác nhau, các MTU khác nhau
IP datagram lớn được chia (“fragmented”) bên trong mạng
  1 datagram thành 1 vài datagram
  “tổng hợp” chỉ được thực hiện ở đích cuối cùng
  Các bit của IP header được sử dụng để xác định, sắp đặt các fragment liên quan
Phân mảnh:
vào: 1 datagram lớn
ra: 3 datagram nhỏ hơn
reassembly
…
…

## Slide 35: Phân mảnh và tổng hợp IP
ID
=x
offset
=0
fragflag
=0
length
=4000
ID
=x
offset
=0
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=185
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=370
fragflag
=0
length
=1040
1 datagram lớn thành vài datagram nhỏ hơn
Ví dụ:
4000 byte datagram
MTU = 1500 bytes
1480 bytes
trong trường dữ liệu
offset =
1480/8

## Slide 36
Khi gửi một gói tin IPV4 có kích thước là 4.560 byte vào một mạng có kích thước của MTU là 1500 byte, gói tin ban đầu sẽ được chia thành các gói nhỏ. Biết kích thước của phần header các gói tin là 20 byte, kích thước của gói tin cuối cùng là ?
A
D
C
B
560 byte
60 byte
360 byte
120 byte

## Slide 37
Nếu 1 gói tin IP được chia thành 3 gói tin nhỏ thì?
A
D
C
B
Trường Framet offset cả 3 gói nhỏ giống nhau
Cả 3 gói nhỏ đều có cờ Fragment flag bật lên thành 1
Chỉ có gói nhỏ đầu tiên có cờ Fragment flag bật lên thành 1
Trường Identification của cả 3 gói nhỏ giống nhau

## Slide 38: Định địa chỉ IP: giới thiệu
Địa chỉ IP: 32-bit nhận dạng cho host, router interface
interface: kết nối giữa host/router và đường link vật lý
  Router thường có nhiều interface
  host thường có 1 hoặc 2 interface (ví dụ wired Ethernet, wireless 802.11)
Mỗi địa chỉ IP được liên kết với mỗi interface
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1

## Slide 39: Các Subnet (mạng con)
Đại chỉ IP:
  Phần subnet – các bit có trọng số cao
  Phần host – các bit có trọng số thấp
subnet là gì?
  Các interface của thiết bị có phần subnet của địa chỉ IP giống nhau
  Có thể giao tiếp vật lý với nhau mà không cần router trung gian can thiệp
Mạng gồm 3 subnet
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
subnet
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1

## Slide 40: Các mạng con (subnet)
Phương pháp
Để xác định các subnet, tách mỗi interface từ host hoặc router của nó, tạo vùng các mạng độc lập
Mỗi mạng độc lập được gọi là một subnet
subnet mask: /24
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
subnet
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1

## Slide 41: Subnets
Có bao nhiêu?
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.2.6
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.2
223.1.7.0
223.1.7.1
223.1.8.0
223.1.8.1
223.1.9.1
223.1.9.2

## Slide 42
Cho địa chỉ IP: 172.16.8.159 và subnet mask tương ứng 255.255.255.192. Xác định địa chỉ mạng của IP trên?
A
D
C
B
172.16.8.0
172.16.8.128
172.16.8.191
172.16.0.128

## Slide 43
Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, Subnet Mask sẽ là:
A
D
C
B
255.255.255.224
255.255.255.128
225.224.255.240
255.255.255.192

## Slide 44
Subnet Mask nào sau đây là hợp lệ:
A
D
C
B
0.0.0.255
0.255.255.255
255.0.0.255
255.255.255.0

## Slide 45: Định địa chỉ IP: CIDR
CIDR: Classless InterDomain Routing
  Phần subnet của địa chỉ có độ dài bất kỳ
  Định dạng địa chỉ: a.b.c.d/x, trong đó x là số các bits trong phần subnet của địa chỉ
11001000 00010111 00010000 00000000
Phần
subnet
Phần
host
200.23.16.0/23

## Slide 46: DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
Mục tiêu: cho phép host tự động lấy địa chỉ IP của nó từ server trong mạng khi host đó tham gia vào mạng
  Có thể gia hạn địa chỉ IP mà host đó vừa được cấp
  Cho phép tái sử dụng các địa chỉ IP (chỉ giữ địa chỉ trong khi được kết nối/”on”)
  Hỗ trợ cho người dùng di động muốn tham gia vào mạng (trong thời gian ngắn)
Tổng quan DHCP :
  host quảng bá (broadcasts) thông điệp “DHCP discover” [tùy chọn]
  DHCP server đáp ứng bằng thông điệp “DHCP offer” [tùy chọn]
  host yêu cầu địa chỉ IP: “DHCP request” msg
  DHCP server gởi địa chỉ: “DHCP ack” msg

## Slide 47: Ngữ cảnh DHCP client-server
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1
DHCP
server
Máy DHCP client
vừa tham gia vào
mạng cần địa chỉ
trong mạng này

## Slide 48
Chọn phát biểu đúng:
A
C
B
Địa chỉ tĩnh do máy chủ DHCP cấp
Địa chỉ động là do máy chủ DHCP cấp
Dùng cho mạng có quy mô lớn

## Slide 49
Trong 1 gói IPV4 DHCP request, __________________________
A
D
C
B
Trường “src” chứa địa chỉ IP của client
Trường “src” chứa giá trị 255.255.255.255
Trường “src” chứa gái trị 0.0.0.0
Trường “src” chứa địa chỉ IP của DHCP server

## Slide 50: Ngữ cảnh DHCP client-server
DHCP server: 223.1.2.5
arriving
client
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs

## Slide 51: DHCP: nhiều thông tin
DHCP không chỉ trả về địa chỉ IP được chỉ định trên subnet, mà nó còn có thể trả về nhiều thông tin như sau:
  Địa chỉ của router first-hop của client
  Tên và địa chỉ IP của DNS sever
  network mask (cho biết phần của mạng so với phần phần host của địa chỉ IP)

## Slide 52: DHCP: ví dụ
laptop tham gia vào mạng cần địa chỉ IP của nó, địa chỉ của router first-hop, địa chỉ của : dùng DHCP
router với DHCP
server được tích hợp
vào trong router
DHCP request được đóng gói trong UDP, được đóng gói trong IP, được đóng gói trong 802.1 Ethernet
Ethernet frame broadcast (dest: FFFFFFFFFFFF) trên LAN, được nhận tại router đang chạy DHCP server
Ethernet demuxed to IP demuxed, UDP demuxed to DHCP
168.1.1.1
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP

## Slide 53: DHCP: ví dụ
DHCP server lập địa chỉ IP của client chứa DHCP ACK, địa chỉ IP của router first-hop cho client, tên và địa chỉ IP của DNS server
Đóng gói của DHCP server, frame được chuyển cho client, tách DHCP tại client
Router với DHCP
server được tích hơp
vào router
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
Bây giờ, client biết địa chỉ IP của nó, tên và địa chỉ IP của DSN server, địa chỉ IP của router first-hop của nó

## Slide 54
Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client
A
D
C
B
Subnet Mask
IP Address
DNS Server
Default Gateway

## Slide 55: NAT: network address translation
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
Mạng cục bộ
(như là mạng gia đình)
10.0.0/24
Phần còn lại của
Internet
Các datagram với nguồn hoặc đích
trong mạng này có địa chỉ 10.0.0/24
cho nguồn, đích
(như thông thường)
Tất cả datagram đi ra khỏi mạng cục bộ có cùng một địa chỉ IP NAT là: 138.76.29.7,
với các số hiệu cổng nguồn khác nhau

## Slide 56: NAT: network address translation
Trình bày: mạng cục bộ chỉ dùng 1 địa chỉ IP đối với thế giới bên ngoài:
  Không cần thiết dùng 1 vùng địa chỉ từ ISP: chỉ cần 1 địa chỉ IP cho tất cả các thiết bị
  Có thể thay đổi các địa chỉ IP của các thiết bị trong mạng cục bộ mà không cần thông báo cho thế giới bên ngoài
  Có thể thay đổi ISP mà không cần thay đổi địa chỉ IP của các thiết bị trong mạng nội bộ
  Các thiết bị bên trong mạng cục bộ không nhìn thấy và không định địa chỉ rõ ràng từ bên ngoài (tăng cường bảo mật)

## Slide 57: NAT: network address translation
thực hiện: NAT router phải:
  Các datagram đi ra: thay thế (địa chỉ IP nguồn, số hiệu cổng nguồn) mọi datagram đi ra bên ngoài bằng (địa chỉ IP NAT, số hiệu port mới)
    . . . Các client/server ở xa sẽ dùng địa chỉ đó ( địa chỉ IP NAT, số hiệu port mối) như là địa chỉ đích
  Ghi nhớ (trong bảng chuyển đổi NAT) mọi cặp chuyển đổi (địa chỉ IP nguồn, số hiệu port) sang (địa chỉ IP NAT, số hiệu port mới)
  Datagram đi đến: thay thế(địa chỉ IP NAT, số hiệu port mới) trong các trường đích của mọi datagram đến với giá trị tương ứng (địa chỉ IP và số hiệu cổng nguồn) trong bảng NAT

## Slide 58: NAT: network address translation
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: host 10.0.0.1
gửi datagram tới
128.119.40.186, 80
Bảng chuyển đổi NAT
WAN side addr LAN side addr
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: NAT router
thay đổi địa chỉ nguồn
từ 10.0.0.1, 3345 đến
138.76.29.7, 5001,
cập nhật bảng
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: phản hồi đến địa chỉ đích:
138.76.29.7, 5001
4: NAT router
thay đổi địa chỉ đích từ
138.76.29.7, 5001 tới 10.0.0.1, 3345

## Slide 59: NAT: network address translation
Trường số hiệu port 16-bit:
  60,000 kết nối đồng thời với một địa chỉ phía LAN!
NAT gây ra tranh luận:
  Các router chỉ nên xử lý đến tầng 3
  Vi phạm thỏa thuận end-to-end
    Những nhà thiết kế ứng dụng phải tính đến khả năng của NAT, ví dụ ứng dụng P2P
  Việc thiếu địa chỉ IP sẽ được giải quyết khi dùng IPv6

## Slide 60
Cho mô hình chuyển đổi địa chỉ NAT như hình dưới đây. Hãy xác định địa chỉ IP nguồn và địa chỉ IP đích của gói tin tại bước 3.
A
D
C
B
S: 128.119.40.186, 80 và D: 10.0.0.1, 3345
S: 128.119.40.186, 80 và D: 138.76.29.7, 5001
S: 138.76.29.7, 5001 và D: 128.119.40.186, 80
S: 10.0.0.1, 3345 và D: 128.119.40.186, 80

## Slide 61: ICMP: internet control message protocol
Được sử dụng bởi các host và router để truyền thông thông tin tầng network
  Thông báo: host, network, port, giao thức không có thực
  Phản hồi request/reply (được dùng bởi ping)
Tầng network “trên” IP:
  Các thông điệp ICMP được mang trong các IP datagram
Thông điệp ICMP: loại, mã cộng thêm 8 byte đầu tiên của IP datagram gây ra lỗi
Loại mã Mô tả
0 0 echo reply (ping)
3 0 dest. network unreachable
3 1 dest host unreachable
3 2 dest protocol unreachable
3 3 dest port unreachable
3 6 dest network unknown
3 7 dest host unknown
4 0 source quench (congestion
control - not used)
8 0 echo request (ping)
9 0 route advertisement
10 0 router discovery
11 0 TTL expired
12 0 bad IP header

## Slide 62: Traceroute và ICMP
Nguồn gửi một chuỗi các segment UDP đến đích
  Cái đầu tiên có TTL =1
  Cái thứ 2 có TTL=2, tương tự.
  Không giống số port
Khi datagram thứ n đến router thứ n:
  router hủy datagram
  Và gửi đến nguồn một thông điệp ICMP (loại 11, mã 0)
  Thông điệp ICMP bao gồm tên và địa chỉ IP của router
Khi thông điệp ICMP đến, nguồn ghi lại RTTs
Tiêu chuẩn dừng:
Segment UDP lần lượt đến tới host đích
Đích trả về thông điệp ICMP “port không có thực”(loại 3, mã 3)
Nguồn dừng
3 probes
3 probes
3 probes

## Slide 63
Thông điệp ICMP được đặt trong gói dữ liệu ?
A
D
C
B
TCP
UDP
IP
Không xác định

## Slide 64: IPv6: Động lực
Động lực thúc đẩy ban đầu: không gian địa chỉ 32-bit sớm được cấp phát cạn kiệt.
Động lực khác:
  Định dạng của header giúp tăng tốc xử lý/chuyển gói
  header thay đổi để tạo điều kiện thuận lơi cho QoS
Định dạng datagram IPv6 :
  Header có độ dài cố định 40 byte
  Không cho phép phân mảnh

## Slide 65: Định dạng datagram IPv6
Độ ưu tiên (priority): xác định độ ưu tiên của các
datagram trong luồng
Nhãn luồng (flow Label): xác định các datagram
trong cùng “luồng”.
(khái niệm “luồng” không được định nghĩa rõ ràng).
Header kế tiếp (next header): xác định giao thức
Tầng trên cho dữ liệu.
data
destination address
(128 bits)
source address
(128 bits)
payload len
next hdr
hop limit
flow label
pri
ver
32 bits

## Slide 66: Những thay đổi khác so với IPv4
checksum: được bỏ toàn bộ để giảm thời gian xử lý tại mỗi hop
options: được cho phép, nhưng nằm ở ngoài header, được chỉ ra bởi trường “Next Header”
ICMPv6: phiên bản mới của ICMP
  Các kiểu thông điệp bổ sung. Ví dụ “Packet Too Big”
  Các chức năng quản lý nhóm multicast

## Slide 67: Thuật toán routing Link-State
Thuật toán Dijkstra
Biết chi phí kết nối, cấu trúc mạng của tất cả các node
  Được thực hiệu thông qua “link state broadcast”
  Tất cả các nodes có cùng thông tin với nhau
Tính toán đường đi có chi phí thấp nhất từ 1 node (‘nguồn’) đến tất cả các node khác
  Cho trước bảng forwarding của node đó
Lặp lại: sau k lần lặp lại, biết được đường đi có chi phí thấp nhất của k đích
Ký hiệu:
c(x,y): chi phí kết nối từ node x đến y; = ∞ nếu không kết nối trực tiếp đến neighbor
D(v): giá trị chị phí hiện tại của đường đi từ nguồn tới đích v
p(v): node trước nằm trên đường đi từ nguồn tới v
N': tập các node mà chi phí đường đi thấp nhất đã được xác định

## Slide 68: Thuật toán Dijsktra
1 Khởi tạo:
2 N' = {u}
3 for all nodes v
4 if v adjacent to u
5 then D(v) = c(u,v)
6 else D(v) = ∞
7
8 Lặp
9 find w not in N' such that D(w) is a minimum
10 add w to N'
11 update D(v) for all v adjacent to w and not in N' :
12 D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
/* chi phí mới đến v là chính nó hoặc chi phí đường đi ngắn nhất
cộng với chi phí từ w đến v*/
15 until all nodes in N'

## Slide 69
w
3
4
v
x
u
5
3
7
4
y
8
z
2
7
9
Thuật toán Dijkstra : ví dụ
Bước
N'
D(v)
p(v)
0
1
2
3
4
5
D(w)
p(w)
D(x)
p(x)
D(y)
p(y)
D(z)
p(z)
u
∞
∞
7,u
3,u
5,u
uw
∞
11,w
6,w
5,u
14,x
11,w
6,w
uwx
uwxv
14,x
10,v
uwxvy
12,y
Ghi chú:
Xây dựng cây đường đi ngắn nhất bằng cách lần theo các predecessor node
Các đường có chi phí bằng nhau có thể tồn tại (có thể bị chia tùy tiện)
uwxvyz

## Slide 70: Thuật toán Dijkstra: ví dụ
Bước
0
1
2
3
4
5
N'
u
ux
uxy
uxyv
uxyvw
uxyvwz
D(v),p(v)
2,u
2,u
2,u
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
D(x),p(x)
1,u
D(y),p(y)
∞
2,x
D(z),p(z)
∞
∞
4,y
4,y
4,y
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5

## Slide 71: Thuật toán Dijkstra: ví dụ (2)
u
y
x
w
v
z
Kết quả cây đường đi ngắn nhất từ u:
v
x
y
w
z
(u,v)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
Đích đến
link
Kết quả bảng forwarding trong u:

## Slide 72
A
D
C
B
Đáp án khác
u
y
x
w
v
z
5
4
1
8
4
8
1
4
1
6
Cho mô hình đồ thị biểu diễn sự kết nối và chi phí kết nối giữa các router như hình minh họa bên dưới . Dùng thuật toán Dijkstra để xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại. Kết quả bảng forwarding trong u?

## Slide 73
A
D
C
B
A,B,C đều sai
u
y
x
w
v
z
5
4
1
8
4
8
1
4
1
6
Cho mô hình đồ thị biểu diễn sự kết nối và chi phí kết nối giữa các router như hình minh họa bên dưới . Dùng thuật toán Dijkstra để xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại. Cây đường đi ngắn nhất xuất phát từ u là?
u
y
x
w
v
z
u
y
x
w
v
z
u
y
x
w
v
z

## Slide 74
A
D
C
B
5, 6, 1, vô cùng, vô cùng
Vô cùng, vô cùng, vô cùng ,1 ,5
u
y
x
w
v
z
5
4
1
8
4
8
1
4
1
6
Cho mô hình đồ thị biểu diễn sự kết nối và chi phí kết nối giữa các router như hình minh họa bên dưới . Dùng thuật toán Dijkstra để xác định đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến các đỉnh còn lại.Sau bước 0 (khởi tạo) thì D(v) , D(w), D(x), D(y), D(z) có giá trị lần lượt là?
Vô cùng, 6, 1, 5, vô cùng
5, 6, vô cùng, vô cùng, 1

## Slide 75: Thuật toán Distance vector
Công thức Bellman-Ford (dynamic programming)
cho
dx(y) := chi phí của đường đi có chi phí ít nhất từ x tới y
thì
dx(y) = min {c(x,v) + dv(y) }
v
Chi phí tới neighbor v
min được thực hiện trên tất cả các neighbor v của x
Chi phí từ neighbor v tới đích y

## Slide 76: Bellman-Ford ví dụ
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
Rõ ràng, dv(z) = 5, dx(z) = 3, dw(z) = 3
du(z) = min { c(u,v) + dv(z),
c(u,x) + dx(z),
c(u,w) + dw(z) }
= min {2 + 5,
1 + 3,
5 + 3} = 4
node đạt được tối thiểu là hop kế tiếp trong đường đi
ngắn nhất, được sử dụng trong bảng forwarding
Cộng B-F cho:

## Slide 77: Thuật toán Distance vector
Dx(y) = ước lượng chi phí thấp nhất từ x đến y
  x duy trì distance vector Dx = [Dx(y): y є N ]
node x:
  Biết chi phí đến mỗi neighbor v: c(x,v)
  Duy trì distance vectors của các neighbor của nó . Cho mỗi duy trì neighbor v, x Dv = [Dv(y): y є N ]

## Slide 78: Thuật toán Distance vector
Ý tưởng chính:
Mỗi node định kỳ gởi ước lượng distance vector của nó cho các neighbor
Khi x nhận ước lượng DV mới từ neighbor, nó cập nhật DV cũ của nó dùng công thức B-F:
Dx(y) ← minv{c(x,v) + Dv(y)} với mỗi node y ∊ N
Dưới những điều khiện tự nhiên, ước lượng Dx(y) hội tụ tới chi phí dx thực sự nhỏ nhất dx(y)

## Slide 79: Thuật toán Distance vector
Lặp, không đồng bộ: mỗi lặp cục bộ được gây ra bởi:
Chi phí kết nối cục bộ thay đổi
Thông điệp cập nhật DV từ neighbor
Phân bố:
Mỗi node thông báo đến các neighbor chỉ khi DV của nó thay đổi
  Các neighbor sau đó thông báo đến các neighbor của nó nếu cần thiết
Chờ cho (thay đổi trong chi phí link cục bộ hoặc thông điệp từ neighbor)
Tính toán lại các ước lượng
Nếu DV đến đích bất kỳ vừa thay đổi, thì thông báo neighbors
Mỗi node:

## Slide 80
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
Từ
Chi phí đến
Từ
Từ
x y z
x
y
z
0
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
Chi phí đến
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
Chi phí đến
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
Thời gian
x
z
1
2
7
y
Bảng
node x
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
3
2
Bảng
node y
Bảng
node z
Chi phí đến
Từ

## Slide 81
x y z
x
y
z
0 2 3
từ
chi phí đến
x y z
x
y
z
0 2 7
từ
chi phí đến
x y z
x
y
z
0 2 3
từ
chi phí đến
x y z
x
y
z
0 2 3
từ
chi phí đến
x y z
x
y
z
0 2 7
từ
chi phí đến
2 0 1
7 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
Thời gian
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
từ
chi phí đến
từ
từ
x y z
x
y
z
0
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
chi phí đến
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
chi phí đến
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
x
z
1
2
7
y
Bảng
node x
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
3
2
Bảng
node y
Bảng
node z
chi phí đến
từ

## Slide 82: Distance vector: chi phí kết nối thay đổi
Chi phí kết nối thay đổi:
node phát hiện sự thay đổi chi phí kết nối cục bộ
Cập nhật thông tin định tuyến, tính toán lại distance vector
Nếu DV thay đổi, thì thông báo cho neighbor
“tin
tốt
đi
nhanh”
x
z
1
4
50
y
1
t0 : y phát hiện sự thay đổi chi phí kết nối, và cập nhật DV của nó, thông báo đến các neighbor của nó.
t1 : z nhận được cập nhật từ y, và cập nhật bảng của nó, tính chi phí mới thấp nhất đến x, gởi DV của nó đến các neighborcủa nó.
t2 : y nhận được cập nhật của z, và cập nhật bảng distance của nó. Các chi phí thấp nhất của y không thay đổi, vì vậy y không gởi thông điệp đến z.

## Slide 83: Distance vector: Chi phí kết nối thay đổi
Chi phí kết nối thay đổi:
node phát hiện sự thay đổi chi phí kết nối cục bộ
Tin xấu đi chậm- “đếm đến vô cùng” vấn đề!
44 lần duyệt trước khi thuật toán ổn định
x
z
1
4
50
y
60
Tác động xấu ngược lại:
Nếu Z đi qua Y để tới X :
  Z nói với Y khoảng cách của nó đến X là không xác định (vì vậy Y sẽ không đi tới X thông qua Z)
Điều này sẽ giải quyết được vấn đề đếm đến vô tận hay không?

## Slide 84: So sánh giữa thuật toán LS và DV
Độ phức tạp của thông điệp
LS: với n nodes, E kết nối, thì có O(nE) các thông điệp được gởi
DV: chỉ trao đổi giữa các neighbor
  Thời gian hội tụ khác nhau
Tốc độ hội tụ
LS: thuật toán O(n2) yêu cầu O(nE) thông điệp
  Có thể có dao động
DV: thời gian hội tụ khác nhau
  Có thể là routing loop
  Vấn đề đếm đến vô hạn (count-to-infinity)
Sự linh hoạt: điều gì xảy ra nếu router gặp sự cố?
LS:
  node có thể quảng cáo sai chi phí kết nối
  Mỗi node chỉ tính toán bảng riêng của nó
DV:
  DV node có thể quảng cáo sai về chi phí đường đi
  Bảng của mỗi node được sử dụng bởi các node khác
    Lỗi được lan truyền thông qua mạng

## Slide 85: Định tuyến có cấu trúc (Hierarchical routing)
Quy mô: với 600 triệu đích đến:
Không thể lưu trữ tất cả các đích đến trong các bảng định tuyến
Việc trao đổi bảng định sẽ làm tràn ngập các liên kết!
Quản trị
internet = mạng của các mạng
Mỗi quản trị mạng có thể muốn điều hành định tuyến trong mạng của riêng họ
Cho tới đây, tìm hiểu về routing của chúng ta thực hiện trong môi trường lý tưởng hóa
Tất cả các router là đồng nhất
Mạng “phẳng”
… không đúng trong thực tế

## Slide 86: Định tuyến có cấu trúc
Các router được gom vào các vùng, “autonomous systems” (AS)
Các router trong cùng AS chạy cùng giao thức định tuyến với nhau
  giao thức định tuyến “intra-AS”
  Các router trong các AS khác nhau có thể chạy các giao thức định tuyến intra-AS khác nhau
gateway router:
Tại “biên” (“edge”) của AS của nó
Có liên kết đến router trong AS khác

## Slide 87: Kết nối các AS
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
Thuật toán
định tuyến
Intra-AS
Thuật toán
định tuyến
Inter-AS
Bảng
Forwarding
3c
Bảng forwarding được cấu hình bởi cả thuật toán định tuyến intra- và inter-AS
  intra-AS thiết lặp các mục cho các đích đến nội mạng
  inter-AS & intra-AS thiết lập các mục cho các đích đến ngoại

## Slide 88: Tác vụ Inter-AS
Giả sử router trong AS1 nhận được datagram với đích đến nằm ngoài AS1:
  router nên chuyển packet đến router gateway , nhưng là cái nào?
AS1 phải:
Học các đích đến nào có thể tới được thông qua AS2 và AS3
Lan truyền thông tin này đến tất cả các router trong AS1
Công việc của định tuyến inter-AS!
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks

## Slide 89: Ví dụ: thiết lập bảng forwarding trong router 1d
Giả sử AS1 học (thông qua giao thức inter-AS) mà subnet x có thể chạm tới thông qua AS3 (gateway 1c), nhưng không qua AS2
  Giao thức inter-AS lan truyền thông tin này đến tất cả các router nội mạng
router 1d xác định từ thông tin định tuyến intra-AS mà interface I của nó nằm trên đường đi có chi phí thấp nhất tới 1c
  Đưa giá trị (x,I) vào bảng forwarding
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
x
…

## Slide 90: Ví dụ: chọn giữa nhiều AS
Bây giờ, giả sử AS1 học từ giao thức inter-AS mà subnet x có thể chạm tới từ AS3 và từ AS2.
Để cấu hình bảng forwarding, router 1d phải xác định gateway nào mà nó nên dùng để chuyển các packet đến đích x
  Đây cũng là công việc của giao thức định tuyến inter-AS!
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
x
……
…
?

## Slide 91: Ví dụ: chọn giữa nhiều AS
Học từ giao thức
inter-AS mà subnet
x có thể chậm đến
thông qua nhiều
gateway
Dùng thông tin định tuyến từ giao thức intra-AS để xác định các chi phí của các đường đi có chi phí thấp nhất đến mỗi gateway
hot potato routing:
Chọn gateway nào có chi phí thấp nhất
Xác định interface I
từ bảng forwarding
cái mà dẫn đến
gateway có chi
phí thấp nhất. Đưa
giá trị (x,I) vào bảng
forwarding
Bây giờ, giả sử AS1 học từ giao thức inter-AS mà subnet x có thể chạm tới được từ AS3 và từ AS2.
Để cấu hình bảng forwarding, router 1d phải xác định gateway nào nó nên dùng để chuyển packet tới đích x
  Đây cũng là công việc của giao thức định tuyến inter-AS!
hot potato routing: gửi packet tới 2 router gần nhất

## Slide 92: Định tuyến Intra-AS
Còn gọi là interior gateway protocols (IGP)
Các giao thức định tuyến intra-AS phổ biến:
  RIP: Routing Information Protocol
  OSPF: Open Shortest Path First
  IGRP: Interior Gateway Routing Protocol (độc quyền của Cisco)

## Slide 93: RIP ( Routing Information Protocol)
Công bố vào năm 1982 trong BSD-UNIX
Thuật toán distance vector
  Metric khoảng cách: số lượng hop (max = 15 hops), mỗi link có giá trị là 1
  Các DV được trao đổi giữa các neighbors mỗi 30 giây trong thông điệp phản hồi (còn gọi là advertisement)
  Mỗi advertisement: danh sách lên đến 25 subnet đích
D
C
B
A
u
v
w
x
y
z
subnet hops
u 1
v 2
w 2
x 3
y 3
z 2
Từ router A đến các subnet đích:

## Slide 94: RIP: ví dụ
w
x
y
z
A
C
D
B
Subnet đích router kế tiếp số lượng hop tới đích
w A 2
y B 2
z B 7
x -- 1
…. …. ....
Bảng định tuyến trong router D
A
5
đích kế hops
w - 1
x - 1
z C 4
…. … ...
Quảng cáo từ A-tới-D

## Slide 95: RIP: lỗi đường kết nối và phục hồi
Nếu không có quảng cáo nào sau 180 giây --> neighbor/kết nối được xem như đã chết
  Những đường đi qua neighbor bị vô hiệu
  Các quảng cáo mới được gởi tới các neighbor
  Các neighbor đó tiếp tục gởi ra những quảng cáo mới đó (nếu các bảng bị thay đổi)
  Thông tin về lỗi đường kết nối nhanh chóng (?) lan truyền trên toàn mạng
  poison reverse được dùng để ngăn chặn vòng lặp ping-pong (khoảng cách vô hạn = 16 hops)

## Slide 96: RIP: xử lý bảng
Các bảng định tuyến được quản lý bởi tiến trình ở mức application được gọi là route-d (daemon)
Các quảng cáo được gởi trong các packet UDP, được lặp lại theo chu kỳ
physical
link
network forwarding
(IP) table
transport
(UDP)
routed
physical
link
network
(IP)
transprt
(UDP)
routed
forwarding
table

## Slide 97: OSPF (Open Shortest Path First)
“open”: sẵn sàng công khai
Dùng thuật toán link state
  Phổ biến packet LS
  Bảng đồ cấu trúc mạng tại mỗi node
  Tính toán đường đi dùng thuật toán Dijkstra
Quảng cáo OSPF mang 1 entry cho mỗi neighbor
Các quảng cáo được phát tán đến toàn bộ AS
  Được mang trong thông điệp OSPF trực tiếp trên IP (chứ không phải là TCP hoặc UDP)
Giao thức định tuyến IS-IS : gần giống với OSPF

## Slide 98: Các đặc tính “tiến bộ” của OSPF (không có trong RIP)
Bảo mật: tất cả các thông điệp OSPF được chứng thực (để chống lại sự xâm nhập có hại)
Cho phép có nhiều đường đi có chi phí như nhau (RIP chỉ cho 1)
Với mỗi đường kết nối, nhiều số liệu chi phí (cost metrics) cho TOS khác nhau (ví dụ:chi phí đường kết nối vệ tinh được thiết lập “thấp” cho ToS nổ lực tốt nhất; cao cho ToS thời gian thực)
Hỗ trợ uni- và multicast tích hợp:
  Multicast OSPF (MOSPF) dùng cùng cơ sở dữ liệu cấu trúc mạng như OSPF
OSPF phân cấp trong các miền lớn (large domains).

## Slide 99: OSPF phân cấp
Router biên (boundary )
backbone router
area 1
area 2
area 3
backbone
area
border
routers
internal
routers

## Slide 100: OSPF phân cấp
Phân cấp mức 2: vùng cục bộ (local area), backbone.
  Các quảng cáo link-state chỉ trong vùng
  Mỗi node có chi tiết cấu trúc của vùng; chỉ biết hướng (đường ngắn nhất) đến các mạng trong các vùng khác.
Các router area border: “tóm tắt” các khoảng cách đến các mạng trong vùng của nó, quảng cáo đến các router Area Border của các vùng khác.
Các backbone router: chạy định tuyến OSPF được giới hạn đến backbone.
boundary routers: kết nối đến các AS khác.

## Slide 101: Định tuyến Internet inter-AS : BGP
BGP (Border Gateway Protocol): giao thức định tuyến liên miền (inter-domain ) trên thực tế
  “gắn kết Internet lại với nhau”
BGP cũng cấp cho mỗi AS một phương tiện để:
  eBGP: lấy thông tin có thể chạm tới subnet từ các AS neighbor.
  iBGP: lan truyền thông tin đó đến tất cả các router bên trong AS.
  Xác định các đường đi “tốt” đến các mạng khác dựa trên thông tin khả năng chạm tới và chính sách.
Cho phép subnet quảng cáo sự tồn tại của nó đến phần còn lại của Internet: “I am here”

## Slide 102: BGP cơ bản
Khi AS3 quảng cáo 1 prefix tới AS1:
  AS3 hứa là nó sẽ chuyển các datagram tới prefix đó
  AS3 có thể tổng hợp các prefixe trong quảng cáo của nó
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
BGP session: 2 router BGP (“cặp”) trao đổi các thông điệp BGP:
  Quảng cáo các đường đi đến các tiền tố (prefixes) mạng đích khác nhau (Giao thức “path vector”)
  Được trao đổi trên các kết nối semi-permanent TCP
Thông điệp
BGP

## Slide 103: BGP cơ bản: phân phối thông tin đường đi
AS3
AS2
3b
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
Sử dụng phiên eBGP giữa 3a và 1c, AS3 gửi prefix về thông tin khả năng chạm (prefix reachability info) tới AS1.
  1c sau đó có thể dùng iBGP phân phối thông tin prefix mới tới tất cả các router trong AS1
  1b sau đó có thể quảng cáo lại thông tin về khả năng chạm mới tới AS2 trên phiên eBGP từ 1b-tới-2a
Khi router học prefix mới, thì nó sẽ tạo mục cho prefix đó trong bảng forwarding của nó.
Phiên eBGP
Phiên iBGP

## Slide 104: Các thuộc tính đường đi và các route BGP
prefix được quảng cáo bao gồm các thuộc tính BGP
  prefix + attributes = “route”
2 thuộc tính quan trọng:
  AS-PATH: chứa các AS mà thông qua đó quảng cáo prefix vừa đi qua: ví dụ: AS 67, AS 17
  NEXT-HOP: chỉ ra router bên trong AS cụ thể tới AS hop kế tiếp. (có thể có nhiều đường kết nối từ AS hiện tại tới AS hop kế tiếp)
router gateway mà nhận quảng cáo route sử dụng chính sách quan trọng (import policy) để chấp nhận/từ chối
  Ví dụ: không bao giờ đi qua AS x
  Định tuyến dựa trên chính (sách policy-based routing)

## Slide 105: Sự lựa chọn BGP route
router có thể học hơn 1 route tới AS đích, chọn route dựa trên:
  Thuộc tính giá trị ưu tiên cục bộ: quyết định chính sách
  AS-PATH ngắn nhất
  NEXT-HOP router gần nhất: định tuyến hot potato
  Tiêu chuẩn bổ sung

## Slide 106: Các thông điệp BGP
Các thông điệp BGP được trao đổi giữa các peer trên kết nối TCP
Các thông điệp BGP:
  OPEN: mở kết nối TCP đến peer và chứng thực người gửi
  UPDATE: quảng cáo đường đi mới(hoặc là lấy lại cái cũ)
  KEEPALIVE: giữ kết nối sống khi các UPDATES không được cập nhật; còn gọi là yêu cầu OPEN các ACK
  NOTIFICATION: thông báo các lỗi trong thông điệp trước đó; cũng được sử dụng để đóng kết nối

## Slide 107
Các giao thức nào sau đây hoạt động tại tầng Network?
A
D
C
B
IP, ICMP, TCP, ADP
RIP, ATM, LDAP
IP, BGP, LLC, SMNP
ICMP, RIP, OSPF

## Slide 108
Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?
A
D
C
B
Bridge
Hub
Router
Ethernet switch

## Slide 109
Khi một máy tính sử dụng chuẩn Ethernet có một địa chỉ default gateway bị khai báo sai, các gói tin từ máy tính này sẽ:
A
D
C
B
Chỉ tới được các máy tính trong mạng có kết nối đến cùng một router
Không thể tới được các máy tính khác
Chỉ tới được các máy trong mạng cục bộ
Không bị ảnh hưởng gì, vẫn có thể tới được các máy tính tùy ý