## Slide 1
Mạng máy tính: Cách tiếp cận từ trên xuống Phiên bản thứ 8 Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2020
Chương 7 Không dây và
Mạng di động
Notes: Lịch sử phiên bản
8,0 (tháng 5 năm 2020)
Tất cả các trang chiếu được định dạng lại cho tỷ lệ khung hình 16:9
Tất cả các slide được cập nhật lên tài liệu phiên bản thứ 8
Sử dụng phông chữ Calibri, thay vì phông chữ Gill Sans MT
Thêm RẤT NHIỀU hình ảnh động xuyên suốt
phông chữ tiêu đề nhẹ hơn
Tài liệu 4G/5G được cập nhật hoàn toàn; 2/2.5/3G cũ hơn đã bị xóa

## Slide 2: Mạng không dây và mạng di động: bối cảnh
nhiều thuê bao điện thoại không dây (di động) hơn so với thuê bao điện thoại cố định (có dây) (10-to-1 vào năm 2019) !
nhiều thiết bị kết nối băng thông rộng di động hơn thiết bị kết nối băng thông rộng cố định ( 5-1 năm 2019) !
  Mạng di động 4G/5G hiện bao gồm ngăn xếp giao thức Internet, bao gồm cả SDN
hai thách thức quan trọng (nhưng khác nhau)
  không dây: giao tiếp qua liên kết không dây
  tính di động: xử lý người dùng di động thay đổi điểm gắn vào mạng

## Slide 3: đại cương chương 7
Giới thiệu
Không dây
Liên kết không dây và đặc điểm mạng
WiFi: Mạng LAN không dây 802.11
Mạng di động: 4G và 5G
tính cơ động
Quản lý di động: nguyên tắc
Quản lý di động: thực hành
  Mạng 4G/5G
  IP di động
Tính di động: tác động đến các giao thức lớp cao hơn

## Slide 4: Các thành phần của mạng không dây
mạng có dây
cơ sở hạ tầng

## Slide 5: Các thành phần của mạng không dây
mạng có dây
cơ sở hạ tầng
máy chủ không dây
máy tính xách tay, điện thoại thông minh, IoT
chạy các ứng dụng
có thể cố định (không di động) hoặc di động
  không dây không phải lúc nào cũng có nghĩa là di động!

## Slide 6: Các thành phần của mạng không dây
mạng có dây
cơ sở hạ tầng
trạm cơ sở
thường được kết nối với mạng có dây
chuyển tiếp - chịu trách nhiệm gửi các gói giữa mạng có dây và (các) máy chủ không dây trong “ khu vực ” của nó
  ví dụ: tháp di động, điểm truy cập 802.11

## Slide 7: Các thành phần của mạng không dây
mạng có dây
cơ sở hạ tầng
liên kết không dây
thường được sử dụng để kết nối (các) thiết bị di động với trạm gốc, cũng được sử dụng làm liên kết xương sống
nhiều giao thức truy cập tọa độ truy cập liên kết
tốc độ truyền dẫn khác nhau và khoảng cách, dải tần số

## Slide 8: Đặc điểm của các liên kết không dây được chọn
trong nhà
Ngoài trời
Tầm trung
ngoài trời
Tầm xa
ngoài trời
10-30m
50-200m
200m-4Km
4Km-15Km
2Mb/giây
4GLTE
802.11ac
802.11n
802.11g
802.11b
3,5Gbps
600 Mb/giây
54 Mb/giây
11 Mb/giây
Bluetooth
802.11ax
14Gbps
5G
10Gbps
802.11 af

## Slide 9: Các thành phần của mạng không dây
mạng có dây
cơ sở hạ tầng
chế độ cơ sở hạ tầng
trạm cơ sở kết nối điện thoại di động vào mạng có dây
chuyển giao: di động thay đổi trạm gốc cung cấp kết nối vào mạng có dây

## Slide 10: Các thành phần của mạng không dây
chế độ đặc biệt
không có trạm cơ sở
các nút chỉ có thể truyền đến các nút khác trong vùng phủ sóng liên kết
các nút tự tổ chức thành một mạng: định tuyến giữa chúng

## Slide 11: Phân loại mạng không dây
bước nhảy đơn
nhiều bước nhảy
cơ sở hạ tầng
(ví dụ: AP)
không
cơ sở hạ tầng
máy chủ kết nối với trạm cơ sở (WiFi, di động) kết nối với Internet lớn hơn
không có trạm gốc, không có kết nối với lớn hơn Internet (Bluetooth, mạng đặc biệt)
máy chủ có thể phải chuyển tiếp qua một số nút không dây để kết nối với mạng lớn hơn
Internet: lưới lưới
không có trạm cơ sở, không có kết nối với Internet lớn hơn. Có thể phải chuyển tiếp để tiếp cận một nút không dây MANET, VANET khác

## Slide 12: đại cương chương 7
Giới thiệu
Không dây
Liên kết không dây và đặc điểm mạng
WiFi: Mạng LAN không dây 802.11
Mạng di động: 4G và 5G
tính cơ động
Quản lý di động: nguyên tắc
Quản lý di động: thực hành
  Mạng 4G/5G
  IP di động
Tính di động: tác động đến các giao thức lớp cao hơn

## Slide 13: Đặc điểm liên kết không dây (1)
quan trọng sự khác biệt so với liên kết có dây….
  cường độ tín hiệu giảm : tín hiệu vô tuyến suy giảm khi truyền qua vật chất (mất đường dẫn)
  nhiễu từ các nguồn khác: tần số mạng không dây (ví dụ: 2,4 GHz) được chia sẻ bởi nhiều thiết bị (ví dụ: WiFi, mạng di động, động cơ): nhiễu
  lan truyền đa đường: tín hiệu vô tuyến phản xạ khỏi mặt đất của các vật thể, đến đích vào những thời điểm hơi khác nhau
…. làm cho việc giao tiếp qua liên kết không dây (thậm chí là điểm tới điểm) trở nên “khó khăn” hơn nhiều

## Slide 14: Đặc điểm liên kết không dây (2)
SNR: tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm
  SNR lớn hơn – dễ dàng trích xuất tín hiệu từ nhiễu hơn (một “điều tốt”)
Đánh đổi SNR so với BER
  lớp vật lý đã cho: tăng công suất -> tăng SNR-> giảm BER
  SNR đã cho: chọn lớp vật lý đáp ứng yêu cầu BER, cho thông lượng cao nhất
    SNR có thể thay đổi theo tính di động: lớp vật lý thích ứng động (kỹ thuật điều chế, tốc độ)
10
20
30
40
QAM256 (8 Mb/giây)
QAM16 (4 Mb/giây)
BPSK (1 Mb/giây)
SNR(dB)
BER
10 -1
10 -2
10 -3
10 -5
10 -6
10 -7
10 -4

## Slide 15: Đặc điểm liên kết không dây (3)
Nhiều người gửi, người nhận không dây tạo ra các vấn đề bổ sung (ngoài nhiều truy cập):
Một
b
C
Vấn đề thiết bị đầu cuối ẩn
B, A nghe thấy nhau
B, C nghe thấy nhau
A, C không nghe thấy nhau có nghĩa là A, C không biết mình đang can thiệp vào B
Một
b
C
Tín hiệu A
sức lực
khoảng trống
Tín hiệu C
sức lực
Suy giảm tín hiệu:
B, A nghe thấy nhau
B, C nghe thấy nhau
A, C không thể nghe thấy nhau tại B

## Slide 16: Đa truy cập phân chia theo mã (CDMA)
“ mã ” duy nhất được chỉ định cho mỗi người dùng; tức là, phân vùng bộ mã
  tất cả người dùng chia sẻ cùng một tần số, nhưng mỗi người dùng có chuỗi "chipping" riêng ( nghĩa là mã) để mã hóa dữ liệu
  cho phép nhiều người dùng “ cùng tồn tại ” và truyền đồng thời với nhiễu tối thiểu (nếu mã là “trực giao”)
mã hóa: sản phẩm bên trong: (dữ liệu gốc) X (trình tự sứt mẻ)
giải mã: tổng sản phẩm bên trong: (dữ liệu được mã hóa) X (trình tự sứt mẻ)

## Slide 17: Mã hóa/giải mã CDMA
khe 1
khe 0
đ1 = -1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
Z i,m = d i . c m
d 0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
khe 0
kênh
đầu ra
khe 1
kênh
đầu ra
đầu ra kênh Z i, m
người gửi
mã số
dữ liệu
chút ít
khe 1
khe 0
đ1 = -1
d 0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
khe 0
kênh
đầu ra
khe 1
kênh
đầu ra
người nhận
mã số
nhận
đầu vào
Tôi = S _ Z tôi, m . c m
m=1
m
m
… nhưng điều này vẫn chưa thực sự hữu ích!

## Slide 18: CDMA: nhiễu hai người gửi
sử dụng cùng một mã với người gửi 1, người nhận khôi phục dữ liệu gốc của người gửi 1 từ dữ liệu kênh tổng hợp!
Người gửi 1
Người gửi 2
kênh tổng hợp các lần truyền của người gửi 1 và 2
… bây giờ đó là có ích!

## Slide 19: đại cương chương 7
Giới thiệu
Không dây
Liên kết không dây và đặc điểm mạng
WiFi: Mạng LAN không dây 802.11
Mạng di động: 4G và 5G
tính cơ động
Quản lý di động: nguyên tắc
Quản lý di động: thực hành
  Mạng 4G/5G
  IP di động
Tính di động: tác động đến các giao thức lớp cao hơn

## Slide 20: Mạng LAN không dây IEEE 802.11
Chuẩn IEEE 802.11 | Năm | Tốc độ dữ liệu tối đa | Phạm vi | Tính thường xuyên
802.11b | 1999 | 11 Mb/giây | 30 m | 2,4 Ghz
802.11g | 2003 | 54 Mb/giây | 30m | 2,4 Ghz
802.11n (Wifi 4) | 2009 | 600 | 70m | 2.4, 5 Ghz
802.11ac (Wifi 5) | 2013 | 3,47Gpbs | 70m | 5 Ghz
802.11ax (Wi-Fi 6) | 2020 (hết hạn) | 14Gbps | 70m | 2.4, 5 Ghz
802.11af | 2014 | 35 – 560 Mb/giây | 1 km | băng tần TV không sử dụng (54-790 MHz)
802.11ah | 2017 | 347Mbps | 1 km | 900Mhz
tất cả đều sử dụng CSMA/CA cho đa truy cập và có các phiên bản mạng trạm cơ sở và mạng đặc biệt

## Slide 21: Kiến trúc mạng LAN 802.11
máy chủ không dây giao tiếp với trạm cơ sở
  trạm cơ sở = điểm truy cập (AP )
Bộ dịch vụ cơ bản (BSS) (còn gọi là “ô”) ở chế độ cơ sở hạ tầng chứa:
  máy chủ không dây
  điểm truy cập (AP): trạm cơ sở
  chế độ đặc biệt: chỉ máy chủ
BS1
BS2
Internet
công tắc điện
hoặc bộ định tuyến

## Slide 22: 802.11: Kênh, liên kết
phổ được chia thành các kênh ở các tần số khác nhau
  Quản trị viên AP chọn tần suất cho AP
  có thể bị nhiễu: kênh có thể giống với kênh được chọn bởi AP lân cận!
máy chủ đến: phải liên kết với một AP
  quét các kênh, lắng nghe các khung báo hiệu chứa tên của AP ( SSID) và địa chỉ MAC
  chọn AP để liên kết với
  sau đó có thể thực hiện xác thực [Chương 8]
  sau đó thường chạy DHCP để lấy địa chỉ IP trong mạng con của AP
BSS

## Slide 23: 802.11: quét thụ động/tích cực
AP 2
AP 1
H1
BBS2
BB1
1
2
3
1
quét thụ động:
khung báo hiệu được gửi từ AP
liên kết Khung yêu cầu đã gửi: H1 tới AP đã chọn
liên kết Khung phản hồi được gửi từ AP đã chọn đến H1
AP 2
AP 1
H1
BBS2
BB1
1
2
2
3
4
quét tích cực:
Probe Request frame phát từ H1
Khung phản hồi thăm dò được gửi từ AP
Đã gửi khung yêu cầu liên kết: H1 tới AP đã chọn
Khung phản hồi của hiệp hội được gửi từ AP đã chọn đến H1

## Slide 24: IEEE 802.11: đa truy cập
tránh xung đột: 2 + nút truyền cùng lúc
802.11: CSMA - cảm nhận trước khi truyền
  không va chạm với quá trình truyền đang diễn ra được phát hiện bởi một nút khác
802.11: không phát hiện va chạm!
  va chạm khó cảm nhận: tín hiệu truyền cao, tín hiệu nhận yếu do mờ dần
  không thể cảm nhận được tất cả các va chạm trong mọi trường hợp: thiết bị đầu cuối ẩn, mờ dần
  mục tiêu: tránh va chạm: CSMA / Collision A voidance
khoảng trống
Một
b
C
Một
b
C
Tín hiệu A
sức lực
Tín hiệu C
sức lực

## Slide 25: Giao thức MAC IEEE 802.11: CSMA/CA
người gửi 802.11
1 nếu kênh cảm biến nhàn rỗi cho DIFS sau đó
  truyền toàn bộ khung hình (không có CD)
người gửi
người nhận
DIFS
dữ liệu
SIFS
xác nhận
bộ thu 802.11
nếu khung nhận được OK
trả lại ACK sau SIFS (cần ACK do sự cố thiết bị đầu cuối ẩn)
2 nếu kênh cảm thấy bận thì
  bắt đầu thời gian lùi ngẫu nhiên
  hẹn giờ đếm ngược trong khi kênh nhàn rỗi
  truyền khi hết giờ
  nếu không có ACK, tăng khoảng thời gian chờ ngẫu nhiên, lặp lại 2

## Slide 26: Tránh va chạm (thêm)
ý tưởng: người gửi “ dự trữ ” sử dụng kênh cho các khung dữ liệu sử dụng các gói dự trữ nhỏ
người gửi đầu tiên truyền nhỏ gói yêu cầu gửi (RTS) tới BS bằng CSMA
  RTS vẫn có thể va chạm với nhau (nhưng chúng ngắn)
BS phát sóng rõ ràng để gửi CTS để đáp ứng với RTS
CTS được nghe bởi tất cả các nút
  người gửi truyền khung dữ liệu
  các trạm khác trì hoãn truyền

## Slide 27: Tránh va chạm: Trao đổi RTS-CTS
AP
Một
b
RTS(A)
RTS(B)
RTS(A)
CTS(A)
CTS(A)
DỮ LIỆU (A)
ACK(A)
ACK(A)
xung đột đặt trước
hoãn lại
thời gian

## Slide 28: Khung 802.11: đánh địa chỉ
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
Địa chỉ 1: Địa chỉ MAC của máy chủ không dây hoặc AP để nhận khung này
Địa chỉ 4: chỉ được sử dụng trong chế độ đặc biệt
khung
kiểm soát
khoảng thời gian
Địa chỉ
1
Địa chỉ
2
Địa chỉ
4
Địa chỉ
3
khối hàng
CRC
tiếp theo
kiểm soát
Địa chỉ 2: địa chỉ MAC
của máy chủ không dây hoặc AP
truyền khung này
Địa chỉ 3: Địa chỉ MAC của giao diện bộ định tuyến mà AP được gắn vào

## Slide 29: Khung 802.11: đánh địa chỉ
Internet
H1
R1
địa chỉ AP MAC
địa chỉ 1
Địa chỉ 2
địa chỉ 3
802. 11 khung Wi-Fi
Địa chỉ MAC R1
Địa chỉ MAC H1
Địa chỉ MAC R1
Địa chỉ đích MAC
địa chỉ nguồn MAC
802. 3 khung Ethernet
địa chỉ MAC H2

## Slide 30: Khung 802.11: đánh địa chỉ
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
khung
kiểm soát
khoảng thời gian
Địa chỉ
1
Địa chỉ
2
Địa chỉ
4
Địa chỉ
3
khối hàng
CRC
tiếp theo
kiểm soát
thời gian dành riêng
thời gian truyền (RTS/CTS)
chuỗi khung # (để truyền dữ liệu đáng tin cậy)
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
loại
từ
AP
tiểu loại
đến
AP
hơn
mảnh vụn
WEP
hơn
dữ liệu
sức mạnh
mgt
thử lại
rsvd
giao thức
phiên bản
loại khung (RTS, CTS, ACK, dữ liệu)

## Slide 31: 802.11: tính di động trong cùng một mạng con
H1 vẫn nằm trong cùng một mạng con IP: Địa chỉ IP có thể giữ nguyên
H1
BBS2
BB1
chuyển đổi: AP nào được liên kết với H1?
  tự học (Ch. 6): switch sẽ nhìn thấy frame từ H1 và “ghi nhớ” cổng switch nào có thể được sử dụng để đến H1

## Slide 32: 802.11: khả năng nâng cao
tỷ lệ thích ứng
trạm cơ sở, di động thay đổi tốc độ truyền dẫn (kỹ thuật điều chế lớp vật lý) khi di động di chuyển, SNR thay đổi
10
20
30
40
SNR(dB)
BER
10 -1
10 -2
10 -3
10 -5
10 -6
10 -7
10 -4
QAM256 (8 Mb/giây)
QAM16 (4 Mb/giây)
BPSK (1 Mb/giây)
điểm hoạt động
1. SNR giảm, BER tăng khi nút di chuyển ra khỏi trạm gốc
2. Khi BER trở nên quá cao, hãy chuyển sang tốc độ truyền thấp hơn nhưng với BER thấp hơn

## Slide 33: 802.11: khả năng nâng cao
quản lý năng lượng
node-to-AP: “ Tôi sẽ đi ngủ cho đến khung đèn hiệu tiếp theo ”
  AP biết không truyền khung đến nút này
  nút thức dậy trước khung báo hiệu tiếp theo
khung báo hiệu: chứa danh sách các điện thoại di động có khung AP-to-mobile đang chờ gửi
  nút sẽ luôn hoạt động nếu các khung AP đến thiết bị di động được gửi; nếu không thì ngủ lại cho đến khung đèn hiệu tiếp theo

## Slide 34: Mạng khu vực cá nhân: Bluetooth
đường kính dưới 10 m
Thay cáp (chuột, bàn phím, tai nghe)
đặc biệt: không có cơ sở hạ tầng
Băng tần vô tuyến ISM 2,4-2,5 GHz, tối đa 3 Mbps
bộ điều khiển chính / thiết bị khách:
  chủ thăm dò khách hàng, cấp yêu cầu truyền khách hàng
bán kính của
phủ sóng
C
C
C
P
P
P
P
m
C
thiết bị chính
thiết bị khách
thiết bị chưa sử dụng (không hoạt động)
P
m

## Slide 35: Mạng khu vực cá nhân: Bluetooth
TDM, 625 phút giây giây. chỗ
FDM: bên gửi sử dụng 79 kênh tần số theo thứ tự giả ngẫu nhiên đã biết từ khe này đến khe khác (phổ trải rộng)
  các thiết bị/thiết bị khác không có trong piconet chỉ can thiệp vào một số vị trí
chế độ chưa sử dụng: khách hàng có thể “đi ngủ” (đỗ xe) và sau đó thức dậy (để tiết kiệm pin)
boo tstrapping: các nút tự lắp ráp (cắm và chạy) vào piconet
bán kính của
phủ sóng
C
C
C
P
P
P
P
m
C
thiết bị chính
thiết bị khách
thiết bị chưa sử dụng (không hoạt động)
P
m

## Slide 36: đại cương chương 7
Giới thiệu
Không dây
Liên kết không dây và đặc điểm mạng
WiFi: Mạng LAN không dây 802.11
Mạng di động: 4G và 5G
tính cơ động
Quản lý di động: nguyên tắc
Quản lý di động: thực hành
  Mạng 4G/5G
  IP di động
Tính di động: tác động đến các giao thức lớp cao hơn

## Slide 37: Mạng di động 4G/5G
giải pháp cho Internet di động diện rộng
triển khai/sử dụng rộng rãi:
  nhiều thiết bị kết nối băng thông rộng di động hơn thiết bị kết nối băng thông rộng cố định (5-1 năm 2019)!
  Tính khả dụng của 4G: 97% thời gian ở Hàn Quốc (90% ở Mỹ)
tốc độ truyền lên đến 100 Mbps
tiêu chuẩn kỹ thuật: Dự án Đối tác thế hệ thứ 3 (3GPP)
  wwww.3gpp.org
  4G: Tiêu chuẩn tiến hóa dài hạn (LTE)

## Slide 38: Mạng di động 4G/5G
tương tự như Internet có dây
phân biệt cạnh/lõi, nhưng cả hai bên dưới cùng một sóng mang
mạng di động toàn cầu: mạng của các mạng
sử dụng rộng rãi các giao thức mà chúng tôi đã nghiên cứu: HTTP, DNS, TCP, UDP, IP, NAT, phân tách dữ liệu/mặt phẳng điều khiển, SDN, Ethernet, tạo đường hầm
được kết nối với Internet có dây
sự khác biệt so với Internet có dây
lớp liên kết không dây khác nhau
tính di động như một dịch vụ hạng nhất
“danh tính” người dùng (thông qua thẻ SIM)
mô hình kinh doanh: người dùng đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ di động
  khái niệm mạnh mẽ về "mạng gia đình" so với chuyển vùng trên các mạng được truy cập
  truy cập toàn cầu, với cơ sở hạ tầng xác thực và thanh toán giữa các nhà mạng

## Slide 39: Các thành phần của kiến trúc 4G LTE
thiết bị di động
( Tiếng Anh )
trạm cơ sở
(eNode-B)
truy cập vô tuyến
mạng
All-IP Enhanced Packet Core (EPC)
Thực thể quản lý di động ( MME )
Cổng phục vụ ( S-GW )
Dịch vụ thuê bao tại nhà ( HSS )
Cổng PDN ( P-GW )
đến
Internet
…
Thiết bị di động:
smartphone, tablet, laptop, IoT,... có sóng 4G LTE
Nhận dạng thuê bao di động quốc tế 64 bit (IMSI), được lưu trữ trên thẻ SIM (Mô-đun nhận dạng thuê bao)
Thuật ngữ LTE: Thiết bị người dùng (UE)

## Slide 40: Các thành phần của kiến trúc 4G LTE
Thực thể quản lý di động ( MME )
Cổng phục vụ ( S-GW )
Dịch vụ thuê bao tại nhà ( HSS )
Cổng PDN ( P-GW )
…
đến
Internet
thiết bị di động
( Tiếng Anh )
trạm cơ sở
(eNode-B)
Trạm cơ sở:
ở “rìa” mạng của nhà cung cấp dịch vụ
quản lý tài nguyên vô tuyến không dây, thiết bị di động trong vùng phủ sóng (“cell”)
phối hợp xác thực thiết bị với các yếu tố khác
tương tự như WiFi AP nhưng:
  vai trò tích cực trong tính di động của người dùng
  phối hợp với các trạm cơ sở gần để tối ưu hóa việc sử dụng radio
Thuật ngữ LTE: eNode-B

## Slide 41: Các thành phần của kiến trúc 4G LTE
Thực thể quản lý di động ( MME )
Cổng phục vụ ( S-GW )
Dịch vụ thuê bao tại nhà ( HSS )
Cổng PDN ( P-GW )
…
đến
Internet
thiết bị di động
( Tiếng Anh )
trạm cơ sở
(eNode-B)
Trang chủ Dịch vụ thuê bao
lưu trữ thông tin về các thiết bị di động mà mạng của HSS là “mạng gia đình” của chúng
hoạt động với MME trong xác thực thiết bị

## Slide 42: Các thành phần của kiến trúc 4G LTE
Thực thể quản lý di động ( MME )
Cổng phục vụ ( S-GW )
Dịch vụ thuê bao tại nhà ( HSS )
Cổng PDN ( P-GW )
…
đến
Internet
thiết bị di động
( Tiếng Anh )
trạm cơ sở
(eNode-B)
Cổng phục vụ (S-GW), Cổng PDN (P-GW)
nằm trên đường dẫn dữ liệu từ điện thoại di động đến/từ Internet
P-GW
  cổng vào mạng di động di động
  Có vẻ như bây giờ bộ định tuyến cổng internet khác
  cung cấp dịch vụ NAT
các bộ định tuyến khác:
  sử dụng rộng rãi đường hầm

## Slide 43: Các thành phần của kiến trúc 4G LTE
Thực thể quản lý di động ( MME )
Cổng phục vụ ( S-GW )
Dịch vụ thuê bao tại nhà ( HSS )
Cổng PDN ( P-GW )
…
đến
Internet
thiết bị di động
( Tiếng Anh )
trạm cơ sở
(eNode-B)
Thực thể quản lý di động
xác thực thiết bị (thiết bị với mạng, mạng với thiết bị) được phối hợp với mạng gia đình di động HSS
quản lý thiết bị di động:
  chuyển giao thiết bị giữa các tế bào
  vị trí thiết bị theo dõi/phân trang
thiết lập đường dẫn (đường hầm) từ thiết bị di động đến P-GW

## Slide 44: LTE: tách mặt phẳng điều khiển mặt phẳng dữ liệu
máy bay điều khiển
các giao thức mới cho quản lý di động, bảo mật, xác thực (sau)
MME
HSS
trạm cơ sở
P-GW
S-GW
trạm cơ sở
P-GW
S-GW
mặt phẳng dữ liệu
các giao thức mới tại liên kết, các lớp vật lý
đường hầm IP
sử dụng rộng rãi đường hầm để tạo điều kiện di chuyển

## Slide 45: Ngăn xếp giao thức mặt phẳng dữ liệu LTE: bước nhảy đầu tiên
địa chỉ IP
Dữ liệu gói
hội tụ
Liên kết vô tuyến
Truy cập trung bình
Thuộc vật chất
dữ liệu
chiếc máy bay
P-GW
S-GW
Đăng kí
Gây xúc động mạnh
địa chỉ IP
Dữ liệu gói
hội tụ
Liên kết vô tuyến
Truy cập trung bình
Thuộc vật chất
liên kết
trạm cơ sở
Các giao thức lớp liên kết LTE:
Hội tụ dữ liệu gói: nén tiêu đề, mã hóa
Giao thức Điều khiển Liên kết Vô tuyến (RLC): phân mảnh/tập hợp lại, truyền dữ liệu đáng tin cậy
Truy cập phương tiện: yêu cầu, sử dụng các khe truyền dẫn vô tuyến

## Slide 46: Ngăn xếp giao thức mặt phẳng dữ liệu LTE: bước nhảy đầu tiên
địa chỉ IP
Dữ liệu gói
hội tụ
Liên kết vô tuyến
Truy cập trung bình
Thuộc vật chất
Đăng kí
Gây xúc động mạnh
địa chỉ IP
Dữ liệu gói
hội tụ
Liên kết vô tuyến
Truy cập trung bình
Thuộc vật chất
liên kết
trạm cơ sở
Mạng truy cập vô tuyến LTE:
hạ lưu kênh: FDM, TDM trong kênh tần số (OFDM - ghép kênh phân chia tần số trực giao)
  “trực giao”: nhiễu tối thiểu giữa các kênh
  ngược dòng: FDM, TDM tương tự như OFDM
mỗi thiết bị di động đang hoạt động được phân bổ hai hoặc nhiều khe thời gian 0,5 ms trên 12 tần số
  thuật toán lập lịch không được chuẩn hóa – tùy thuộc vào người vận hành
  Có thể đạt 100 Mbps trên mỗi thiết bị

## Slide 47: Ngăn xếp giao thức mặt phẳng dữ liệu LTE: lõi gói
địa chỉ IP
Dữ liệu gói
hội tụ
Liên kết vô tuyến
Truy cập trung bình
Thuộc vật chất
GTP-U
UDP
địa chỉ IP
liên kết
Thuộc vật chất
GTP-U
UDP
địa chỉ IP
liên kết
Thuộc vật chất
GTP-U
UDP
địa chỉ IP
liên kết
Thuộc vật chất
P-GW
S-GW
trạm cơ sở
\
đường hầm:
gói dữ liệu di động được đóng gói bằng Giao thức đường hầm GPRS (GTP), được gửi bên trong gói dữ liệu UDP tới S-GW
S-GW định tuyến lại datagram thành P-GW
hỗ trợ tính di động: chỉ các điểm cuối đường hầm thay đổi khi người dùng di động di chuyển

## Slide 48: Mặt phẳng dữ liệu LTE: liên kết với BS
dữ liệu
chiếc máy bay
P-GW
S-GW
trạm cơ sở
BS phát tín hiệu đồng bộ chính cứ sau 5 ms trên tất cả các tần số
BS từ nhiều sóng mang có thể phát tín hiệu đồng bộ
1
di động tìm tín hiệu đồng bộ sơ cấp, sau đó định vị tín hiệu đồng bộ thứ 2 trên tần số này.
di động sau đó tìm thông tin được phát bởi BS: băng thông kênh, cấu hình; Thông tin nhà cung cấp dịch vụ di động của BS
điện thoại di động có thể nhận thông tin từ nhiều trạm gốc, nhiều mạng di động
2
di động chọn BS nào để liên kết với ( ví dụ: ưu tiên cho nhà cung cấp dịch vụ nhà)
3
vẫn cần thêm các bước để xác thực, thiết lập trạng thái, thiết lập mặt phẳng dữ liệu
4
1
2
3

## Slide 49: Điện thoại di động LTE: chế độ ngủ
dữ liệu
chiếc máy bay
ZZZZ ... _
như trong WiFi, Bluetooth: Điện thoại di động LTE có thể đặt radio ở chế độ “ngủ” để tiết kiệm pin:
ngủ nhẹ : sau 100 giây không hoạt động
  đánh thức định kỳ (100's msec) để kiểm tra các đường truyền xuôi dòng
ngủ sâu: sau 5-10 giây không hoạt động
  thiết bị di động có thể thay đổi ô trong khi ngủ sâu – cần thiết lập lại liên kết

## Slide 50: Mạng di động toàn cầu: mạng của các mạng IP
…
đã truy cập điện thoại di động
mạng lưới vận chuyển
…
Internet công cộng
và
IPX liên hãng
…
P-GW
P-GW
nhà di động
mạng lưới vận chuyển
Trang Chủ
Người đăng kí
Người phục vụ
trong mạng gia đình
chuyển vùng trong mạng đã truy cập
Thẻ SIM: thông tin nhận dạng toàn cầu trong mạng gia đình
tất cả IP:
các nhà mạng kết nối với nhau và internet công cộng tại các điểm trao đổi
2G, 3G kế thừa: không phải tất cả IP, được xử lý theo cách khác
mạng gia đình HSS:
thông tin nhận dạng & dịch vụ, trong khi ở mạng gia đình và chuyển vùng

## Slide 51: Chuyển sang 5G!
mục tiêu: tốc độ bit cao nhất tăng gấp 10 lần, độ trễ giảm gấp 10 lần, dung lượng lưu lượng tăng gấp 100 lần so với 4G
5G NR (đài mới):
  hai dải tần: FR1 (450 MHz–6 GHz) và FR2 (24 GHz–52 GHz): tần số sóng milimet
  không tương thích ngược với 4G
  MIMO: nhiều ăng-ten định hướng
tần số sóng milimet: tốc độ dữ liệu cao hơn nhiều, nhưng trong khoảng cách ngắn hơn
  tế bào pico: đường kính tế bào: 10-100 m
  yêu cầu triển khai ồ ạt, dày đặc các trạm cơ sở mới

## Slide 52: đại cương chương 7
Giới thiệu
Không dây
Liên kết không dây và đặc điểm mạng
WiFi: Mạng LAN không dây 802.11
Mạng di động: 4G và 5G
tính cơ động
Quản lý di động: nguyên tắc
Quản lý di động: thực hành
  Mạng 4G/5G
  IP di động
Tính di động: tác động đến các giao thức lớp cao hơn

## Slide 53: di động là gì?
phổ di động, từ góc độ mạng :
không di động
Tính di động cao
thiết bị di chuyển
giữa các mạng nhưng
tắt nguồn
trong khi di chuyển
thiết bị di chuyển trong cùng một AP trong
một nhà cung cấp
mạng
thiết bị di chuyển
trong số nhiều
mạng lưới nhà cung cấp,
trong khi duy trì
kết nối liên tục
thiết bị di chuyển giữa các AP trong
một nhà cung cấp
mạng
Chúng tôi quan tâm đến những điều này!

## Slide 54: phương pháp tiếp cận di động
hãy để mạng (bộ định tuyến) xử lý nó:
  các bộ định tuyến quảng cáo tên, địa chỉ nổi tiếng (ví dụ: địa chỉ IP 32 bit cố định) hoặc số (ví dụ: ô #) của nút di động đang truy cập thông qua trao đổi bảng định tuyến thông thường
  Định tuyến Internet có thể thực hiện việc này mà không cần thay đổi! Bảng định tuyến cho biết vị trí của từng thiết bị di động thông qua kết hợp tiền tố dài nhất!

## Slide 55: phương pháp tiếp cận di động
hãy để mạng (bộ định tuyến) xử lý nó:
  các bộ định tuyến quảng cáo tên, địa chỉ nổi tiếng (ví dụ: địa chỉ IP 32 bit cố định) hoặc số (ví dụ: ô #) của nút di động đang truy cập thông qua trao đổi bảng định tuyến thông thường
  Định tuyến Internet có thể thực hiện việc này mà không cần thay đổi! Bảng định tuyến cho biết vị trí của từng thiết bị di động thông qua kết hợp tiền tố dài nhất!
hãy để các hệ thống đầu cuối xử lý nó: chức năng ở “cạnh”
  định tuyến gián tiếp: thông tin liên lạc từ phóng viên đến điện thoại di động đi qua mạng gia đình, sau đó được chuyển tiếp đến điện thoại di động từ xa
  định tuyến trực tiếp: phóng viên lấy địa chỉ nước ngoài của điện thoại di động, gửi trực tiếp đến điện thoại di động
không phải
có thể mở rộng
đến hàng tỷ
điện thoại di động

## Slide 56: Liên hệ với một người bạn di động:
tìm kiếm tất cả danh bạ điện thoại?
mong cô ấy cho bạn biết anh ấy/cô ấy đang ở đâu?
Tôi tự hỏi nơi Alice chuyển đến?
Xem xét người bạn thường xuyên thay đổi địa điểm, làm thế nào để bạn tìm thấy anh ấy/cô ấy?
gọi cho cha mẹ của anh ấy / cô ấy?
Facebook!
Tầm quan trọng của việc có một “ngôi nhà”:
một nguồn thông tin chắc chắn về bạn
một nơi mà mọi người có thể tìm ra bạn đang ở đâu

## Slide 57: Mạng gia đình, mạng khách: 4G/5G
…
đã truy cập điện thoại di động
mạng lưới vận chuyển
…
Internet công cộng
và
IPX liên hãng
…
P-GW
P-GW
nhà di động
mạng lưới vận chuyển
Trang Chủ
Người đăng kí
Người phục vụ
trong mạng gia đình
chuyển vùng trong mạng đã truy cập
Thẻ SIM: thông tin nhận dạng toàn cầu bao gồm cả mạng gia đình
mạng trong nhà:
gói dịch vụ (trả phí) với nhà cung cấp dịch vụ di động, ví dụ: Verizon, Orange
mạng gia đình HSS lưu trữ thông tin nhận dạng & dịch vụ
mạng đã truy cập:
bất kỳ mạng nào khác ngoài mạng gia đình của bạn
thỏa thuận dịch vụ với các mạng khác: để cung cấp quyền truy cập vào điện thoại di động đang truy cập

## Slide 58: Mạng gia đình, mạng đã truy cập: ISP/WiFi
…
…
Internet công cộng
…
xác thực
quyền
người phục vụ
gắn
gắn
xác thực
quyền
người phục vụ
ISP/WiFi: không có khái niệm về “ngôi nhà” toàn cầu
thông tin đăng nhập từ ISP (ví dụ: tên người dùng, mật khẩu) được lưu trữ trên thiết bị hoặc với người dùng
ISP có thể có sự hiện diện quốc gia, quốc tế
các mạng khác nhau: thông tin xác thực khác nhau
  một số trường hợp ngoại lệ (ví dụ: eduroam)
  tồn tại các kiến trúc (mobile IP) cho tính di động giống như 4G, nhưng không được sử dụng

## Slide 59: Mạng gia đình, mạng đã truy cập: chung
cổng nhà
Mạng trong nhà
  ví dụ: 128.119/16
Cổng mạng gia đình
IP vĩnh viễn:
128.119.40.186
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Đã truy cập cổng mạng
NATIP:
10.0.0.99
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Internet công cộng hoặc riêng tư
Trang Chủ
Người đăng kí
Người phục vụ
quản lý di động
quản lý di động
phóng viên
Mạng đã truy cập
ví dụ: 79.129/16

## Slide 60: Đăng ký: nhà cần biết bạn đang ở đâu!
cổng nhà
Cổng mạng gia đình
IP vĩnh viễn:
128.119.40.186
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Đã truy cập cổng mạng
NATIP:
10.0.0.99
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Internet công cộng hoặc riêng tư
Trang Chủ
Người đăng kí
Người phục vụ
quản lý di động
quản lý di động
kết quả cuối cùng:
người quản lý di động đã truy cập biết về di động
nhà HSS biết vị trí của điện thoại di động
2
quản lý di động đã truy cập đăng ký vị trí của thiết bị di động với HSS gia đình
liên kết di động với người quản lý di động đã truy cập
1
Mạng trong nhà
  ví dụ: 128.119/16
Mạng đã truy cập
ví dụ: 79.129/16

## Slide 61: Di động với định tuyến gián tiếp
cổng nhà
Cổng mạng gia đình
IP vĩnh viễn:
128.119.40.186
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Đã truy cập cổng mạng
NATIP:
10.0.0.99
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Internet công cộng hoặc riêng tư
Trang Chủ
Người đăng kí
Người phục vụ
quản lý di động
quản lý di động
phóng viên
1
phóng viên sử dụng địa chỉ nhà làm địa chỉ đích của datagram
cổng nhà nhận datagram, chuyển tiếp (đường hầm) đến cổng từ xa
Mạng trong nhà
  ví dụ: 128.119/16
Mạng đã truy cập
ví dụ: 79.129/16
2
3
4a
4b
bộ định tuyến cổng đã truy cập chuyển tiếp đến thiết bị di động
bộ định tuyến cổng đã truy cập chuyển tiếp trả lời cho đối tác qua mạng gia đình (4a) hoặc trực tiếp (4b)

## Slide 62: Tính di động với định tuyến gián tiếp: nhận xét
định tuyến tam giác:
  không hiệu quả khi phóng viên và điện thoại di động trong cùng một mạng
di chuyển giữa các mạng đã truy cập: minh bạch đối với phóng viên!
  đăng ký trong mạng truy cập mới
  đăng ký mạng truy cập mới với HSS nhà
  các gói dữ liệu tiếp tục được chuyển tiếp từ mạng gia đình sang thiết bị di động trong mạng mới
  có thể duy trì các kết nối đang diễn ra (ví dụ: TCP) giữa đối tác và thiết bị di động!

## Slide 63: Di động với định tuyến trực tiếp
cổng nhà
IP vĩnh viễn:
128.119.40.186
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Đã truy cập cổng mạng
NATIP:
10.0.0.99
IMSI
78:4f:43:98:d9:27
Internet công cộng hoặc riêng tư
Trang Chủ
Người đăng kí
Người phục vụ
quản lý di động
quản lý di động
phóng viên
1
phóng viên liên hệ nhà HSS, được mạng truy cập của điện thoại di động
Mạng trong nhà
  ví dụ: 128.119/16
Mạng đã truy cập
ví dụ: 79.129/16
4
bộ định tuyến cổng đã truy cập chuyển tiếp đến thiết bị di động
2
3
Địa chỉ tương ứng datagram đến địa chỉ mạng đã truy cập

## Slide 64: Tính di động với định tuyến trực tiếp: nhận xét
khắc phục sự thiếu hiệu quả của định tuyến tam giác
không minh bạch với phóng viên: phóng viên phải nhận địa chỉ chăm sóc từ đại lý tại nhà
nếu điện thoại di động thay đổi mạng đã truy cập thì sao?
  có thể được xử lý, nhưng với độ phức tạp bổ sung

## Slide 65: đại cương chương 7
Giới thiệu
Không dây
Liên kết không dây và đặc điểm mạng
WiFi: Mạng LAN không dây 802.11
Mạng di động: 4G và 5G
tính cơ động
Quản lý di động: nguyên tắc
Quản lý di động: thực hành
  Mạng 4G/5G
  IP di động
Tính di động: tác động đến các giao thức lớp cao hơn

## Slide 66: Tính di động trong mạng 4G: các nhiệm vụ di động chính
quản lý di động
mạng đã truy cập
P-GW
Máy chủ phát trực tuyến
Trang Chủ
mạng
Internet
trạm cơ sở
MME
1
2
3
4
Trang Chủ
Người đăng kí
Người phục vụ
S-GW
P-GW
Hiệp hội trạm cơ sở :
bảo hiểm trước đó
di động cung cấp IMSI – nhận dạng chính nó, mạng gia đình
1
cấu hình mặt phẳng điều khiển:
MME, HSS nhà thiết lập trạng thái mặt phẳng điều khiển - di động đang ở trong mạng khách
2
cấu hình mặt phẳng dữ liệu:
MME định cấu hình đường hầm chuyển tiếp cho thiết bị di động
được truy cập, mạng gia đình thiết lập đường hầm từ P-GW gia đình đến thiết bị di động
3
bàn giao di động:
thiết bị di động thay đổi điểm kết nối của nó với mạng đã truy cập
4

## Slide 67: Định cấu hình các phần tử mặt phẳng điều khiển LTE
quản lý di động
Di động giao tiếp với MME cục bộ thông qua kênh mặt phẳng điều khiển BS
MME sử dụng thông tin IMSI của điện thoại di động để liên hệ với HSS nhà của điện thoại di động
  truy xuất xác thực, mã hóa, thông tin dịch vụ mạng
  nhà HHS biết di động hiện đang cư trú trong mạng khách
BS, tham số chọn di động cho kênh vô tuyến mặt phẳng dữ liệu di động BS
mạng đã truy cập
P-GW
Trang Chủ
mạng
trạm cơ sở
MME
2
Trang Chủ
Người đăng kí
Người phục vụ
S-GW
P-GW

## Slide 68: Định cấu hình đường hầm mặt phẳng dữ liệu cho thiết bị di động
quản lý di động
P-GW
Máy chủ phát trực tuyến
Internet
trạm cơ sở
MME
Trang Chủ
Người đăng kí
Người phục vụ
S-GW
P-GW
mạng đã truy cập
Trang Chủ
mạng
Đường hầm S-GW sang BS : khi điện thoại di động thay đổi trạm gốc, chỉ cần thay đổi địa chỉ IP điểm cuối của đường hầm
Đường hầm S-GW tới nhà P-GW: thực hiện định tuyến gián tiếp
đường hầm qua GTP (giao thức đường hầm GPRS): gói dữ liệu của thiết bị di động đến máy chủ phát trực tuyến được đóng gói bằng GTP bên trong UDP, bên trong gói dữ liệu

## Slide 69: Chuyển giao giữa các BS trong cùng một mạng di động
P-GW
S-GW
MME
nguồn BS
1
3
2
đường dẫn dữ liệu trước khi bàn giao
đường dẫn dữ liệu sau
bàn giao
1
BS (nguồn) hiện tại chọn BS đích, gửi bản tin Yêu cầu chuyển giao tới BS đích
2
BS đích phân bổ trước các khe thời gian vô tuyến, phản hồi bằng HR ACK với thông tin cho thiết bị di động
3
nguồn BS thông báo cho di động về BS mới
di động bây giờ có thể gửi qua BS mới - quá trình chuyển giao có vẻ hoàn tất tới di động
4
BS nguồn ngừng gửi gói dữ liệu đến thiết bị di động, thay vào đó chuyển tiếp đến BS mới (người chuyển tiếp đến thiết bị di động qua kênh vô tuyến)
mục tiêu BS
4

## Slide 70: Chuyển giao giữa các BS trong cùng một mạng di động
1
6
3
5
5
2
5
BS mục tiêu thông báo cho MME rằng đó là BS mới dành cho thiết bị di động
MME hướng dẫn S-GW thay đổi điểm cuối đường hầm thành BS mục tiêu (mới)
6
BS đích ACK trở lại BS nguồn: chuyển giao hoàn tất, BS nguồn có thể giải phóng tài nguyên
P-GW
S-GW
MME
nguồn BS
mục tiêu BS
4
7
7
các gói dữ liệu của thiết bị di động bây giờ chảy qua đường hầm mới từ BS đích đến S-GW

## Slide 71: IP di động
kiến trúc IP di động được tiêu chuẩn hóa ~20 năm trước [RFC 5944]
  rất lâu trước khi điện thoại thông minh phổ biến, hỗ trợ 4G cho các giao thức Internet
  không thấy triển khai/sử dụng rộng rãi
  có lẽ WiFi cho Internet và điện thoại 2G/3G cho thoại là “đủ tốt” vào thời điểm đó
Kiến trúc IP di động:
  định tuyến gián tiếp đến nút (thông qua mạng gia đình) bằng cách sử dụng đường hầm
  mobile IP home agent: vai trò kết hợp của 4G HSS và home P-GW
  đại lý nước ngoài IP di động: vai trò kết hợp của 4G MME và S-GW
  các giao thức để khám phá tác nhân trong mạng đã truy cập, đăng ký vị trí đã truy cập trong mạng gia đình thông qua các tiện ích mở rộng ICMP

## Slide 72: Không dây, tính di động: tác động đến các giao thức lớp cao hơn
về mặt logic, tác động nên ở mức tối thiểu…
  mô hình dịch vụ nỗ lực tốt nhất không thay đổi
  TCP và UDP có thể (và làm) chạy qua mạng không dây, di động
… nhưng hiệu suất khôn ngoan:
  mất/trễ gói do lỗi bit (gói bị loại bỏ, trễ khi truyền lại ở lớp liên kết) và mất chuyển giao
  TCP hiểu mất mát là tắc nghẽn, sẽ giảm cửa sổ tắc nghẽn không cần thiết
  trì hoãn suy giảm lưu lượng truy cập thời gian thực
  băng thông một tài nguyên đáng sợ cho các liên kết không dây

## Slide 73: Tóm tắt chương 7
Không dây
Liên kết không dây và đặc điểm mạng
WiFi: Mạng LAN không dây 802.11
Mạng di động: 4G và 5G
tính cơ động
Quản lý di động: nguyên tắc
Quản lý di động: thực hành
  Mạng 4G/5G
  IP di động
Tính di động: tác động đến các giao thức lớp cao hơn