## Slide 1: MIDTERM SUMARY

## Slide 2: Thông tin chung
55 câu 60 phút
Trắc nghiệm
Được phép mang tài liệu
Topic 1: Vi xử lý và Vi điều khiển
So sánh các đặc điểm quan trọng của 2 hệ thống:
CPU
RAM
RTOS - OS
Khả năng xử lý - Khả năng điều khiển
Topic 2: GPIO
Input
Output
ADC (12bits 0 - 4095 0V - 3.3V)
PWM (8bits 10 bits 0V - 3.3V)
SPI, I2C, UART (Alternaltive functions)
Topic: Timer Interrupt
HCLK -> Prescaller (+1) -> Timer Counter (+1)
-----> Timer Interrupt Period
while(1){
HAL_Delay(10);
HAL_GPIO_TogglePin(PA5);
}
PA5 có tần số và chu kì là bao nhiêu?
setTimer(0, 50);//50ms
while(1){
if(timer0 ==1){
HAL_GPIO_TogglePin(PA5);
setTimer(0,40); //ms
}
}
Cycle = TON + TOFF
Freq = 1/Cycle
Duty Cycle = TON/ (TON + TOFF)
TON = ?
TOFF = ?

## Slide 3: Topic 1: Vi xử lý và Vi điều khiển
So sánh các đặc điểm quan trọng của 2 hệ thống:
CPU
RAM
RTOS - OS
Khả năng xử lý - Khả năng điều khiển

## Slide 4: Topic 2: GPIO
Input
Output
ADC (12bits 0 - 4095 0V - 3.3V)
PWM (8bits 10 bits 0V - 3.3V)
SPI, I2C, UART (Alternaltive functions)

## Slide 5: Topic 3: Interrupt – Timer Interrupt
HCLK -> Prescaller (+1) -> Timer Counter (+1)
-----> Timer Interrupt Period
while(1){
HAL_Delay(10);
HAL_GPIO_TogglePin(PA5);
}
PA5 có tần số và chu kì là bao nhiêu?
setTimer(0, 50);//50ms
while(1){
if(timer0 ==1){
HAL_GPIO_TogglePin(PA5);
setTimer(0,40); //ms
}
}

## Slide 6: Topic 4: Cycle – Frequency – Duty Cycle
Cycle (T) = On-period + OFF-period (s)
Frequency (F) = 1 /T (Hz)
Duty Cycle = ON-period/T (%)

## Slide 7: Topic 4: Cycle – Frequency – Duty Cycle
Cycle = TON + TOFF
Freq = 1/Cycle
Duty Cycle = TON/ (TON + TOFF) (%)
TON = ?
TOFF = ?

## Slide 8: Topic 5: Trace theo chương trình
Các câu hỏi liên quan: Tính chu kì – Tần số - Dutycycle – Thời gian mức 1 mức 0 của tín hiệu. Việc hiện thực sẽ theo cấu trúc DFA, while (1) hoặc software timer

## Slide 9: Kiến thức ôn tập
Blinky LED1(PA5) and LED2(PC9) every 2 seconds
  Hint: HAL_GPIO_Toggle in while(1)
Blinky LED1(PA5) every 2 seconds using timer interrupt
  Hint: Use a counter
Scan LED1 and LED2 with 50Hz

## Slide 10: Exercise
Configure Timer2 Interrupt for every (Cycle T =) 10ms
Generate a pulse on PA5 having freq = 50Hz and Duty Cycle = 50%

## Slide 11: MCQ

## Slide 12: MCQ

## Slide 13: MCQ

## Slide 14: MCQ

## Slide 15: MCQ

## Slide 16: MCQ

## Slide 17: MCQ

## Slide 18: Create global.h
Define some constants, global variables

## Slide 19: MCQ

## Slide 20: MCQ

## Slide 21: MCQ