## Slide 1: Mạng máy tính: Cách tiếp cận từ trên xuống
Phiên bản thứ bảy
Chương 1
Giới thiệu
Bản quyền © 2017, 2013, 2010 Pearson Education, Inc. Bảo lưu mọi quyền
Các slide trong bản trình bày này chứa các siêu liên kết. Người dùng JAWS sẽ có thể lấy danh sách các liên kết bằng cách sử dụng INSERT+F7
Notes: Nếu bản trình bày PowerPoint này chứa các phương trình toán học, bạn có thể cần kiểm tra xem máy tính của mình đã được cài đặt phần mềm sau chưa:
1) Plugin MathType
2) Math Player (có sẵn phiên bản miễn phí)
3) Trình đọc NVDA (có sẵn phiên bản miễn phí)

## Slide 2: Giới thiệu (1 trên 2)
Mục tiêu của chúng tôi:
có được "cảm giác" và thuật ngữ
sâu hơn, chi tiết sau trong khóa học
tiếp cận:
  sử dụng Internet làm ví dụ

## Slide 3: Giới thiệu (2 trên 2)
Tổng quan:
là gì ?
Giao thức là gì ?
mạng lưới gần đó; máy chủ, mạng truy cập, phương tiện vật lý
lõi mạng: chuyển mạch gói/mạch, cấu trúc Internet
hiệu suất: mất mát, chậm trễ, thông lượng
Bảo vệ
lớp giao thức, mô hình dịch vụ
Môn lịch sử

## Slide 4: Mục tiêu học tập (1 trên 7)
  1.1 Internet là gì?
  1.2 cạnh mạng
  hệ thống đầu cuối, mạng truy cập, liên kết
  1.3 lõi mạng
  chuyển mạch gói, chuyển mạch, cấu trúc mạng
  1.4 độ trễ, mất mát, thông lượng trong mạng
  1.5 lớp giao thức, mô hình dịch vụ
  1.6 mạng bị tấn công: bảo mật
  1.7 Môn lịch sử

## Slide 5: Chế độ xem “Nuts and Bolts” (1 trên 2)
hàng tỷ thiết bị máy tính được kết nối :
  máy chủ = hệ thống đầu cuối
  chạy các ứng dụng mạng
liên kết truyền thông
  sợi , đồng, đài phát thanh, vệ tinh
  truyền : băng thông
chuyển mạch gói: chuyển tiếp gói (khối dữ liệu)
  bộ định tuyến và công tắc

## Slide 6: Internet là gì: Chế độ xem “Nuts and Bolts” (2 trên 2)

## Slide 7: Thiết bị kết nối Internet “vui vẻ”
khung tranh IP
http://www.ceiva.com/
Internet
tủ đá
Slingbox: đồng hồ,
điều khiển truyền hình cáp từ xa
cảm biến,
Giường
nệm
Máy nướng bánh mì hỗ trợ web +
dự báo thời tiết
Tweet-a-watt:
giám sát sử dụng năng lượng
điện thoại internet

## Slide 8: Internet là gì : Chế độ xem “Nuts and Bolts”
Internet: “mạng của các mạng”
  kết nối với nhau tôi S Ps
giao thức điều khiển gửi, nhận tin nhắn
  ví dụ: T C P , tôi P , H t t P , Skype, 802.11
tiêu chuẩn Internet
  r F C : Yêu cầu bình luận
  Tôi e t F : Lực lượng Đặc nhiệm Kỹ thuật Internet

## Slide 9: là gì : Chế độ xem dịch vụ
cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ cho các ứng dụng:
  Web, VoI P , email , game , thương mại điện tử , mạng xã hội , …
cung cấp giao diện lập trình cho các ứng dụng
  móc cho phép gửi và nhận các chương trình ứng dụng để “kết nối” với Internet
  dịch vụ bưu chính

## Slide 10: Giao thức là gì ? (1 của 2)
giao thức của con người:
“Mấy giờ rồi ?”
“Tôi có một câu hỏi”
lời giới thiệu
… tin nhắn cụ thể đã gửi
… các hành động cụ thể được thực hiện khi nhận được tin nhắn hoặc các sự kiện khác
giao thức mạng:
máy móc hơn là con người
tất cả các hoạt động truyền thông trên Internet được điều chỉnh bởi các giao thức
các giao thức xác định định dạng , thứ tự các thông điệp được gửi và nhận giữa các thực thể mạng và các hành động được thực hiện khi truyền , nhận thông báo

## Slide 11: Giao thức là gì ? (2 trên 2)
Một giao thức của con người và một giao thức mạng máy tính:
Q: các giao thức khác của con người ?

## Slide 12: Mục tiêu học tập (2 trên 7)
  1.1 Internet là gì?
  1.2 mạng lưới gần đó
  hệ thống đầu cuối, mạng truy cập, liên kết
  1.3 lõi mạng
  chuyển mạch gói, chuyển mạch, cấu trúc mạng
  1.4 độ trễ, mất mát, thông lượng trong mạng
  1.5 lớp giao thức, mô hình dịch vụ
  1.6 mạng bị tấn công: bảo mật
  1.7 lịch sử

## Slide 13: Xem xét kỹ hơn về cấu trúc mạng:
mạng :
  máy chủ : máy khách và máy chủ
  máy chủ thường ở trung tâm dữ liệu
mạng truy cập, phương tiện vật lý : liên kết truyền thông có dây, không dây
lõi mạng :
  bộ định tuyến được kết nối với nhau
  mạng của mạng

## Slide 14: Truy cập mạng và phương tiện vật lý
Hỏi: Làm cách nào để kết nối các hệ thống đầu cuối với bộ định tuyến biên?
lưới truy cập khu dân cư
mạng truy cập tổ chức (trường học, công ty)
mạng truy cập di động
ghi nhớ:
băng thông (bit trên giây) của mạng truy cập?
chia sẻ hay dành riêng ?

## Slide 15: Mạng truy cập: Đường dây thuê bao kỹ thuật số (D S L) (1 trên 2)

## Slide 16: Mạng truy cập: Đường dây thuê bao kỹ thuật số (D S L) (2 trên 2)
  sử dụng đường dây điện thoại hiện có đến văn phòng trung tâm D S L Một m
      dữ liệu trên D S Đường dây điện thoại L kết nối Internet
      lồng tiếng D S Đường dây điện thoại L đi vào mạng điện thoại
  < 2,5 triệu b P s tốc độ truyền ngược dòng (thường < 1 M b P s )
  < 24 triệu b P s tốc độ truyền hạ lưu (thường < 10 M b P S)

## Slide 17: Mạng cáp (1 trên 3)
ghép kênh phân chia tần số: các kênh khác nhau được truyền ở các dải tần số khác nhau

## Slide 18: Mạng truy cập: Mạng cáp (2 trên 3)

## Slide 19: Mạng truy cập: Mạng cáp (3 trên 3)
h F C : đồng trục sợi lai
  bất đối xứng : lên đến 30M b P s tốc độ truyền hạ lưu, 2 M b P s tốc độ truyền ngược dòng
mạng của cáp, sợi gắn vào nhà tôi S bộ định tuyến p
  nhà chia sẻ mạng truy cập đến đầu cáp
  không thích S L , nơi có quyền truy cập dành riêng cho văn phòng trung tâm

## Slide 20: Mạng truy cập: Mạng gia đình

## Slide 21: Mạng truy cập doanh nghiệp (Ethernet)
thường được sử dụng trong các công ty, trường đại học, v.v.
10 triệu b P giây , 100M b P s , 1G b P s , 10G b P tốc độ truyền s
ngày nay , các hệ thống đầu cuối thường kết nối với bộ chuyển mạch Ethernet

## Slide 22: Mạng truy cập không dây (1 trên 2)
không dây dùng chung kết nối hệ thống đầu cuối với bộ định tuyến
  qua trạm gốc hay còn gọi là “điểm truy cập”
mạng LAN không dây:
trong tòa nhà (100 ft.)
802.11b/g/n (Wifi): 11, 54, 450M b P tốc độ truyền s

## Slide 23: Mạng truy cập không dây (2 trên 2)
truy cập không dây diện rộng
được cung cấp bởi nhà khai thác viễn thông (di động), 10's k ilo m etre
từ 1 đến 10 M b P S
3G, 4G: L t e

## Slide 24: Máy chủ: Gửi các gói dữ liệu
gửi máy chủ :
nhận tin nhắn ứng dụng
chia thành các phần nhỏ hơn, được gọi là các gói , có độ dài L chút ít
truyền gói vào mạng truy cập với tốc độ truyền R
  tốc độ truyền liên kết , còn gọi là dung lượng liên kết, còn gọi là băng thông liên kết

## Slide 25: Phương tiện vật lý
chút: lan truyền giữa các cặp máy phát/máy thu
liên kết vật lý: những gì nằm giữa máy phát và máy thu
phương tiện truyền thông hướng dẫn :
  tín hiệu lan truyền trong phương tiện rắn: đồng, sợi, dỗ
truyền thông vô hướng :
  tín hiệu lan truyền tự do, ví dụ, đài phát thanh
xoắn đôi ( T P )
hai dây đồng cách điện
  Loại 5: 100 M b P s , 1G b P s Ethernet
  Loại 6: 10G b P S

## Slide 26: Phương tiện vật lý: Coax, Fiber (1 trên 2)
Cáp đồng trục :
hai dây dẫn đồng tâm
hai chiều
băng thông rộng:
  nhiều kênh trên cáp
  h F C

## Slide 27: Phương tiện vật lý: Coax, Fiber (2 trên 2)
Cáp quang :
thủy tinh mang xung ánh sáng, mỗi xung một chút
hoạt động tốc độ cao:
  điểm-điểm tốc độ cao (ví dụ: 10' s-100's G b P tốc độ truyền s )
tỷ lệ lỗi thấp :
  các bộ lặp đặt cách xa nhau
  miễn dịch với tiếng ồn điện từ

## Slide 28: Phương tiện vật lý: Radio (1 trên 2)
tín hiệu mang trong phổ điện từ
"dây" vật lý
hai chiều
hiệu ứng môi trường lan truyền:
  sự phản xạ
  vật cản
  sự can thiệp

## Slide 29: Phương tiện vật lý: Radio (2 trên 2)
Các loại liên kết vô tuyến :
lò vi sóng mặt đất
  ví dụ . lên đến 45M b P các kênh
L Một N (ví dụ: Wi-Fi)
  54 triệu b P S
diện rộng (ví dụ: di động)
  4G : ~ 10 M b P S
Vệ tinh
  K b P s đến 45M b P kênh s (hoặc nhiều kênh nhỏ hơn)
  trễ kết thúc 270 m illi giây
  địa không đồng bộ so với độ cao thấp

## Slide 30: Mục tiêu học tập (3 trên 7)
  1.1 Internet là gì?
  1.2 cạnh mạng
  hệ thống đầu cuối, mạng truy cập, liên kết
  1.3 lõi mạng
  chuyển mạch gói, chuyển mạch, cấu trúc mạng
  1.4 độ trễ, mất mát, thông lượng trong mạng
  1.5 lớp giao thức, mô hình dịch vụ
  1.6 mạng bị tấn công: bảo mật
  1.7 Môn lịch sử

## Slide 31: Lõi mạng
lưới các bộ định tuyến được kết nối với nhau
chuyển mạch gói: các máy chủ chia các thông báo ở tầng ứng dụng thành các gói
  chuyển tiếp gói tin từ bộ định tuyến này sang bộ định tuyến tiếp theo, qua các liên kết trên đường dẫn từ nguồn đến đích
  mỗi gói được truyền với dung lượng liên kết đầy đủ

## Slide 32: Chuyển mạch gói: Lưu trữ và chuyển tiếp (1 trên 3)

## Slide 33: Chuyển mạch gói: Store-and-Forward (2 trên 3)
nhận
giây để truyền (đẩy ra) gói L -bit vào
liên kết tại R bps
lưu trữ và chuyển tiếp: toàn bộ gói phải đến bộ định tuyến trước khi nó có thể được truyền trên liên kết tiếp theo

## Slide 34: Chuyển mạch gói: Lưu trữ và chuyển tiếp (3 trên 3)
ví dụ số một bước:
L = 7,5 Mbit
r = 1,5 triệu b P S
độ trễ truyền một bước = 5 giây

## Slide 35: Chuyển mạch gói: Trễ xếp hàng, mất mát
xếp hàng và mất mát :
nếu tốc độ đến (tính bằng bit) tới liên kết vượt quá tốc độ truyền của liên kết trong một khoảng thời gian:
  gói tin sẽ xếp hàng đợi để được truyền trên liên kết
  gói có thể bị hủy (mất) nếu bộ nhớ (bộ đệm) đầy

## Slide 36: Hai chức năng chính của mạng-lõi

## Slide 37: Lõi thay thế: Chuyển mạch (1 trên 2)
tài nguyên đầu cuối được phân bổ cho, dành riêng cho "cuộc gọi" giữa nguồn và đích:
trong sơ đồ, mỗi liên kết có bốn mạch .
  cuộc gọi nhận được mạch thứ 2 ở liên kết trên cùng và mạch thứ nhất ở liên kết bên phải.
tài nguyên chuyên dụng: không chia sẻ
  hiệu suất giống như mạch (được đảm bảo)
đoạn mạch không hoạt động nếu không được sử dụng bởi cuộc gọi (không chia sẻ)
thường được sử dụng trong các mạng điện thoại truyền thống

## Slide 38: Lõi thay thế: Chuyển mạch (2 trên 2)

## Slide 39: Chuyển mạch: F Đ. M so với T Đ. m
Notes: Hai kỹ thuật kiểm soát đa truy cập đơn giản.
mỗi thiết bị di động được chia thành các phần cho đường lên và đường xuống. Ngoài ra, có thể, tín hiệu ngoài băng tần.
Như chúng ta sẽ thấy, được sử dụng trong AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 40: Chuyển mạch gói so với Chuyển mạch mạch (1 trên 4)
chuyển mạch gói cho phép nhiều người dùng sử dụng mạng hơn !
ví dụ:
1 triệu liên kết b/s
mỗi người dùng:
  100k b/s khi “ hoạt động”
  hoạt động 10% thời gian
chuyển mạch :
  10 người dùng

## Slide 41: Chuyển mạch gói so với Chuyển mạch mạch (2 trên 4)
chuyển mạch gói :
  với 35 người dùng, xác suất > 10 người hoạt động cùng lúc nhỏ hơn 0,0004 *
H : làm cách nào chúng tôi nhận được giá trị 0,0004?
Hỏi: điều gì xảy ra nếu > 35 người dùng?
* Xem các bài tập tương tác trực tuyến để biết thêm ví dụ : http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

## Slide 42: Chuyển mạch gói so với Chuyển mạch mạch (3 trên 4)
chuyển mạch gói có phải là " người chiến thắng trong cuộc tranh tài không?"
    tuyệt vời cho dữ liệu bùng nổ
    chia sẻ tài nguyên
    đơn giản hơn , không cần thiết lập cuộc gọi
  tắc nghẽn quá mức có thể: trễ và mất gói
    các giao thức cần thiết để truyền dữ liệu đáng tin cậy, kiểm soát tắc nghẽn

## Slide 43: Chuyển mạch gói so với Chuyển mạch mạch (4 trên 4)
  Q : Làm thế nào để cung cấp hành vi giống như mạch?
  băng thông cần thiết cho các ứng dụng âm thanh/video
  vẫn là một vấn đề chưa được giải quyết (chương 7)
Hỏi: sự tương tự của con người về tài nguyên dành riêng (chuyển mạch) so với phân bổ theo yêu cầu (chuyển mạch gói )?

## Slide 44: Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng (1 trên 10)
Hệ thống đầu cuối kết nối với Internet thông qua truy cập I S P S (Nhà cung cấp dịch vụ Internet)
  khu dân cư , công ty và trường đại học I S P S
Truy cập tôi S Ps lần lượt phải được kết nối với nhau .
  để hai máy chủ bất kỳ có thể gửi các gói tin cho nhau
Kết quả là mạng của các mạng rất phức tạp
  sự phát triển được thúc đẩy bởi kinh tế và chính sách quốc gia
Hãy thực hiện một cách tiếp cận từng bước để mô tả cấu trúc Internet hiện tại

## Slide 45: Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng (2 trên 10)
Câu hỏi: được cấp hàng triệu quyền truy cập tôi S P s, làm thế nào để kết nối chúng lại với nhau?

## Slide 46: Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng (3 trên 10)
Tùy chọn: kết nối từng truy cập I S P với mọi truy cập khác tôi S P?

## Slide 47: Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng (4 trên 10)
Tùy chọn: kết nối từng truy cập I S P đến một quá cảnh toàn cầu I S P ?
Khách hàng và nhà cung cấp tôi S P s có thỏa thuận kinh tế .

## Slide 48: Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng (5 trên 10)
Nhưng nếu một tôi toàn cầu S P đang kinh doanh khả thi, sẽ có đối thủ cạnh tranh ….

## Slide 49: Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng (6 trên 10)
Nhưng nếu một tôi toàn cầu S P đang kinh doanh khả thi, sẽ có đối thủ cạnh tranh …. mà phải được kết nối với nhau

## Slide 50: Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng (7 trên 10)
… và các mạng khu vực có thể phát sinh để kết nối các mạng truy cập với I S Ps

## Slide 51: Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng (8 trên 10)
… và các mạng cung cấp nội dung ( ví dụ: Google, Microsoft, Akamai ) có thể chạy mạng riêng của họ, để đưa dịch vụ, nội dung đến gần người dùng cuối

## Slide 52: Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng (9 trên 10)

## Slide 53: Cấu trúc Internet: Mạng của các mạng (10 trên 10)
ở trung tâm: nhỏ của các mạng lớn được kết nối tốt
  quảng cáo “cấp 1” I S Ps (ví dụ: Cấp độ 3, Nước rút, A T&T , N t T ), bảo hiểm quốc gia và quốc tế
  mạng cung cấp nội dung (ví dụ: Google): mạng riêng kết nối các trung tâm dữ liệu của nó với Internet, thường bỏ qua cấp 1, khu vực I S Ps

## Slide 54: Bậc I I S P : ví dụ: Sprint

## Slide 55: Mục tiêu học tập (4 trên 7)
  1.1 Internet là gì?
  1.2 cạnh mạng
  hệ thống đầu cuối, mạng truy cập, liên kết
  1.3 lõi mạng
  chuyển mạch gói, chuyển mạch, cấu trúc mạng
  1.4 độ trễ, mất mát, thông lượng trong mạng
  1.5 lớp giao thức, mô hình dịch vụ
  1.6 mạng bị tấn công: bảo mật
  1.7 Môn lịch sử

## Slide 56: Mất mát và chậm trễ xảy ra như thế nào?
hàng đợi gói trong bộ đệm bộ định tuyến
tốc độ gói đến liên kết (tạm thời) vượt quá dung lượng liên kết đầu ra
gói hàng đợi, đợi đến lượt

## Slide 57: Bốn nguồn trễ gói tin (1 trên 4)

## Slide 58: Bốn nguồn trễ gói tin (2 trên 4)
d proc : xử lý nút
kiểm tra lỗi bit
xác định liên kết đầu ra
thông thường < m illi giây
d queue : độ trễ hàng đợi
thời gian chờ đợi ở liên kết đầu ra để truyền
phụ thuộc vào mức độ tắc nghẽn của bộ định tuyến

## Slide 59: Bốn nguồn trễ gói (3 trên 4)

## Slide 60: Bốn nguồn trễ gói (4 trên 4)
d trans : độ trễ truyền:
L : chiều dài gói tin (bit)
R : băng thông liên kết (b P s )
d xuyên
d prop : độ trễ lan truyền:
d: chiều dài của liên kết vật lý
S: tốc độ lan truyền
d chống đỡ
* Xem các bài tập tương tác trực tuyến để biết thêm ví dụ : http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
* Kiểm tra ứng dụng Java để có hoạt ảnh tương tác về độ trễ chống đỡ của trans v ersu

## Slide 61: Tương tự Caravan (1 trên 3)
ô tô “tuyên truyền” tại
trạm thu phí mất 12 giây để phục vụ xe (thời gian truyền bit)
xe~ bit; đoàn lữ hành ~ gói
Q: Mất bao lâu cho đến khi đoàn xe xếp hàng trước trạm thu phí thứ 2?

## Slide 62: Tương tự Caravan (2 trên 3)
thời gian “đẩy” cả đoàn qua trạm thu phí vào đường cao tốc = 12×10 = 120 giây
thời gian để ô tô cuối cùng đi từ ô tô thứ 1 đến ô tô thứ 2 là:
Đáp số: 62 phút

## Slide 63: Tương tự Caravan (3 trên 3)
giả sử ô tô bây giờ " lan truyền" tại
và giả sử trạm thu phí bây giờ mất một phút để phục vụ ô tô
Hỏi: Xe ô tô sẽ đến gian hàng thứ 2 trước khi tất cả các xe ô tô được bảo dưỡng ở gian hàng đầu tiên chứ?
  Đáp: Vâng! sau 7 phút xe thứ nhất đến bến thứ hai; ba chiếc xe vẫn còn ở gian hàng đầu tiên

## Slide 64: Độ trễ xếp hàng (Đã xem lại) (1 trên 2)
R: băng thông liên kết ( b P s )
L: chiều dài gói tin (bit)
a: tỷ lệ gói đến trung bình

## Slide 65: Độ trễ xếp hàng (Đã xem lại) (2 trên 2)
hơn có thể được bảo dưỡng, độ trễ trung bình vô hạn!

## Slide 66: Độ trễ và định tuyến Internet “thực”
độ trễ và mất Internet “thực” trông như thế nào ?
đường theo dõi chương trình: cung cấp phép đo độ trễ từ nguồn đến bộ định tuyến dọc theo đường dẫn Internet đầu cuối hướng tới đích. Đối với tất cả tôi:
  gửi ba gói sẽ đến bộ định tuyến i trên đường tới đích
  bộ định tuyến tôi sẽ trả lại các gói cho người gửi
  khoảng thời gian của người gửi giữa truyền và trả lời.

## Slide 67: Độ trễ Internet “thực” , các tuyến đường
Theo dõi: gaia.cs.umass.edu đến www.eurecom.fr
* Thực hiện một số theo dõi từ các quốc gia kỳ lạ tại www.traceroute.org

## Slide 68: Mất gói
hàng đợi (còn gọi là bộ đệm) trước liên kết trong bộ đệm có dung lượng hữu hạn
gói đến hàng đợi đầy đủ bị rơi (còn gọi là bị mất)
gói bị mất có thể được truyền lại bởi nút trước đó, bởi hệ thống đầu cuối nguồn hoặc hoàn toàn không

## Slide 69: Thông lượng (1 trên 2)
thông lượng: tốc độ (bit/đơn vị thời gian) mà tại đó các bit được truyền giữa người gửi/người nhận
  tức thời: tỷ lệ tại thời điểm nhất định
  trung bình: tỷ lệ trong khoảng thời gian dài hơn

## Slide 70: Thông lượng (2 trên 2)
R s < R c Thông lượng đầu cuối trung bình là gì ?
Rs _ > rc _ Thông lượng đầu cuối trung bình là gì ?
liên kết cổ chai
liên kết trên đường dẫn đầu cuối hạn chế thông lượng đầu cuối

## Slide 71: Thông lượng: Kịch bản Internet
thông lượng đầu cuối trên mỗi kết nối :
trong thực tế: R c hoặc R s thường là nút cổ chai
* Xem các bài tập tương tác trực tuyến để biết thêm ví dụ : http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

## Slide 72: Mục tiêu học tập (5 trên 7)
  1.1 Internet là gì?
  1.2 cạnh mạng
  hệ thống đầu cuối, mạng truy cập, liên kết
  1.3 lõi mạng
  chuyển mạch gói, chuyển mạch, cấu trúc mạng
  1.4 độ trễ, mất mát, thông lượng trong mạng
  1,5 lớp giao thức, mô hình dịch vụ
  1.6 mạng bị tấn công: bảo mật
  1.7 Môn lịch sử

## Slide 73: Giao thức “Lớp”
Mạng rất phức tạp,
với nhiều “mảnh ghép”:
chủ nhà
bộ định tuyến
Liên kết của các phương tiện truyền thông khác nhau
Các ứng dụng
giao thức
Phần cứng , phần mềm
Câu hỏi :
có bất kỳ hy vọng tổ chức cấu trúc của mạng ?
…. hoặc ít nhất là cuộc thảo luận của chúng tôi về các mạng ?

## Slide 74: Tổ chức du lịch hàng không
Một loạt các bước

## Slide 75: Phân lớp chức năng của hãng hàng không
lớp: mỗi lớp thực hiện một dịch vụ
thông qua các hành động lớp bên trong của chính nó
dựa vào các dịch vụ được cung cấp bởi lớp bên dưới

## Slide 76: Tại sao phân lớp?
Xử lý các hệ thống phức tạp:
cấu trúc rõ ràng cho phép xác định, liên hệ các phần của hệ thống phức hợp
  mô hình tham chiếu lớp để thảo luận
mô đun hóa giúp giảm bớt bảo trì, cập nhật hệ thống
  thay đổi triển khai dịch vụ của lớp trong suốt với phần còn lại của hệ thống
  trình cổng không ảnh hưởng đến phần còn lại của hệ thống
phân lớp được coi là có hại ?

## Slide 77: Ngăn xếp giao thức Internet
ứng dụng: hỗ trợ các ứng dụng mạng
  F t P , S m t P , H t t P
vận chuyển: quá trình truyền dữ liệu quá trình
  t C P , U Đ. P
mạng: định tuyến các datagram từ nguồn đến đích
  Tôi P , giao thức định tuyến
liên kết: truyền dữ liệu giữa các thành phần mạng lân cận
  Ethernet, 802.111 (Wi-Fi), P P P
vật lý: bit "trên dây "

## Slide 78: Tôi S O/O S I Mô hình tham khảo
trình bày: cho phép các ứng dụng diễn giải ý nghĩa của dữ liệu, ví dụ: mã hóa, nén, các quy ước dành riêng cho máy
phiên: đồng bộ hóa, điểm kiểm tra, khôi phục trao đổi dữ liệu
Ngăn xếp Internet “thiếu” các lớp này!
  các dịch vụ này, nếu cần , phải được triển khai trong ứng dụng
  cần thiết ?

## Slide 79: đóng gói

## Slide 80: Mục tiêu học tập (6 trên 7)
  1.1 Internet là gì?
  1.2 cạnh mạng
  hệ thống đầu cuối, mạng truy cập, liên kết
  1.3 lõi mạng
  chuyển mạch gói, chuyển mạch, cấu trúc mạng
  1.4 độ trễ, mất mát, thông lượng trong mạng
  1.5 lớp giao thức, mô hình dịch vụ
  1.6 mạng bị tấn công: bảo mật
  1.7 Môn lịch sử

## Slide 81: An ninh mạng
lĩnh vực an ninh mạng:
  kẻ xấu có thể tấn công mạng máy tính như thế nào
  làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ mạng chống lại các cuộc tấn công
  làm thế nào để thiết kế các kiến trúc miễn nhiễm với các cuộc tấn công
Internet ban đầu không được thiết kế với (nhiều) bảo mật
  tầm nhìn ban đầu: “một nhóm người dùng tin tưởng lẫn nhau
được gắn vào một mạng trong suốt”
  Các nhà thiết kế giao thức Internet chơi trò “bắt kịp”
  cân nhắc bảo mật trong tất cả các lớp !

## Slide 82: Kẻ xấu: Đặt phần mềm độc hại vào máy chủ qua Internet
phần mềm độc hại có thể xâm nhập vào máy chủ từ:
  vi-rút: lây nhiễm tự sao chép bằng cách nhận/thực thi đối tượng (ví dụ: tệp đính kèm e-mail)
  sâu: lây nhiễm tự sao chép bằng cách thụ động nhận đối tượng tự thực thi
phần mềm độc hại phần mềm gián điệp có thể ghi lại các lần gõ phím, các trang web đã truy cập, tải thông tin lên trang web thu thập
máy chủ bị nhiễm có thể được đăng ký vào mạng botnet , được sử dụng để gửi thư rác. Đ. Đ. o tấn công S

## Slide 83: Kẻ xấu: Tấn công máy chủ, cơ sở hạ tầng mạng
Từ chối dịch vụ ( D o S ): kẻ tấn công làm cho tài nguyên (máy chủ, băng thông) không khả dụng đối với lưu lượng truy cập hợp pháp bằng cách áp đảo tài nguyên bằng lưu lượng giả
chọn mục tiêu
đột nhập vào các máy chủ xung quanh mạng (xem botnet)
gửi các gói đến mục tiêu từ các máy chủ bị xâm nhập

## Slide 84: Kẻ xấu có thể đánh hơi các gói tin
gói "đánh hơi":
phát sóng (Ethernet dùng chung, không dây)
lộn xộn đọc/ghi tất cả các gói (ví dụ: bao gồm cả mật khẩu!) đi qua
  phần mềm Wireshark được sử dụng cho phòng thí nghiệm cuối chương là một trình nghe lén gói tin (miễn phí)

## Slide 85: Kẻ xấu có thể sử dụng địa chỉ giả
Tôi P giả mạo: gửi gói với địa chỉ nguồn sai
… nhiều thông tin khác về bảo mật (xuyên suốt, Chương 8 )

## Slide 86: Mục tiêu học tập (7 trên 7)
  1.1 Internet là gì?
  1.2 cạnh mạng
  hệ thống đầu cuối, mạng truy cập, liên kết
  1.3 lõi mạng
  chuyển mạch gói, chuyển mạch, cấu trúc mạng
  1.4 độ trễ, mất mát, thông lượng trong mạng
  1.5 lớp giao thức, mô hình dịch vụ
  1.6 mạng bị tấn công: bảo mật
  1.7 Môn lịch sử

## Slide 87: Lịch sử Internet (1 trên 9)
1961-1972: Các nguyên tắc chuyển mạch gói ban đầu
1961: Kleinrock - lý thuyết hàng đợi cho thấy tính hiệu quả của chuyển mạch gói
1964: Baran - chuyển mạch gói trong mạng lưới quân sự
1967: Một r P Anet được hình thành bởi Cơ quan Dự án Nghiên cứu Cao cấp
1969: A đầu tiên r P Nút Anet hoạt động

## Slide 88: Lịch sử Internet (2 trên 9)
1972 :
  Một r P Bản demo công khai của Anet
  N C Giao thức máy chủ-máy chủ đầu tiên P (Network Control Protocol )
  chương trình e-mail đầu tiên
  Một r P Anet có 15 nút

## Slide 89: Lịch sử Internet (3 trên 9)
1972-1980: Kết nối mạng, mạng mới và độc quyền
1970: Một L Ô h Mạng vệ tinh Anet ở Hawaii
1974: Cerf và Kahn - kiến trúc cho các mạng kết nối
1976 : Ethernet tại Xerox P Một r C
Cuối những năm 70 : kiến trúc độc quyền : D e CNET , S N A , X N Một
cuối những năm 70 : chuyển đổi các gói có độ dài cố định ( A t M tiền chất)
1979 : Một r P Anet có 200 nút

## Slide 90: Lịch sử Internet (4 trên 9)
Nguyên tắc kết nối mạng của Cerf và Kahn :
  chủ nghĩa tối giản, quyền tự chủ - không cần thay đổi nội bộ để kết nối các mạng
  mô hình dịch vụ nỗ lực tốt nhất
  bộ định tuyến không trạng thái
  kiểm soát phi tập trung
xác định kiến trúc Internet ngày nay

## Slide 91: Lịch sử Internet (5 trên 9)
1980-1990: các giao thức mới, sự phát triển của các mạng
1983: triển khai T C SỐ PI P
1982: định nghĩa giao thức email smtp
1983 : D N S được xác định cho tên-tôi dịch địa chỉ P
1985: định nghĩa giao thức ftp
1988: Tr . C Kiểm soát tắc nghẽn P
mạng lưới quốc gia mới: C Sét , B Tôi Tnet , N S Fnet , Minitel
100.000 máy chủ được kết nối với liên minh mạng

## Slide 92: Lịch sử Internet (6 trên 9)
1990, 2000 's : thương mại hóa, Web, ứng dụng mới
đầu những năm 1990 : Một r P Anet ngừng hoạt động
1991: N S F dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng N cho mục đích thương mại S Fnet (ngừng hoạt động, 1995)
đầu những năm 1990: Web
  siêu văn bản [Bush 1945, Nelson 1960 ' s ]
  h t m L , H t t P : Berners-Lee
  1994: Mosaic, sau này là Netscape
  cuối những năm 1990 : thương mại hóa Web

## Slide 93: Lịch sử Internet (7 trên 9)
Cuối những năm 1990 – 2000 :
nhiều ứng dụng sát thủ hơn: nhắn tin tức thì, chia sẻ tệp P2P
an ninh mạng lên hàng đầu
ước tính 50 triệu máy chủ, hơn 100 triệu người dùng
liên kết xương sống chạy tại G b P S

## Slide 94: Lịch sử Internet (8 trên 9)
2005-nay
~5B thiết bị được kết nối với Internet (2016)
  điện thoại thông minh và máy tính bảng
tích cực triển khai truy cập băng thông rộng
truy cập không dây tốc độ cao

## Slide 95: Lịch sử Internet (9 trên 9)
Sự xuất hiện của các mạng xã hội trực tuyến :
  Facebook: ~ một tỷ người dùng
nhà cung cấp dịch vụ (Google, Microsoft) tạo mạng riêng của họ
  bỏ qua Internet , cung cấp quyền truy cập “tức thời” vào tìm kiếm, nội dung video, email, v.v.
thương mại điện tử, trường đại học, doanh nghiệp chạy dịch vụ của họ trên “đám mây” (ví dụ: Amazon E C2)

## Slide 96: Giới thiệu: Tóm tắt (1 trên 2)
bao phủ một “tấn” vật liệu!
tổng quan về Internet
Giao thức là gì ?
cạnh mạng, lõi, mạng truy cập
  chuyển mạch gói so với chuyển mạch
  cấu trúc mạng

## Slide 97: Giới thiệu: Tóm tắt (2 trên 2)
hiệu suất : mất mát, chậm trễ, thông lượng
phân lớp, mô hình dịch vụ
Bảo vệ
Môn lịch sử
bây giờ bạn có:
ngữ cảnh, tổng quan, “cảm nhận” về mạng
sâu hơn, chi tiết hơn để làm theo !

## Slide 98: Chương 1

## Slide 99: Trang trình bày bổ sung

## Slide 100: bản quyền